## Slide 1: BESOINS D’INVESTISSEMENTS CLIMAT DES COLLECTIVITES
Février 2023
Projet Quanti-neutralité – I4CE
Estimation des dépenses d’investissement et d’ingénierie des collectivités territoriales nécessaires pour contribuer à l’atteinte de la neutralité carbone (SNBC2 et Scénarios ADEME Transition(s) 2050)
ANNEXE METHODOLOGIQUE

## Slide 2: QU’ENTEND-ON PAR « INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES ? »
Méthodologie
Collectivités = les régions, les départements, les communes et leurs groupements et les syndicats intercommunaux.
Périmètre du chiffrage des investissements (besoins et historiques)
Notes: Qu’entend-on par « investissements des collectivités » ?
Les collectivités comprennent les régions, les départements, les communes, les groupements de communes à fiscalité propre et les syndicats intercommunaux (notamment les syndicats d’électricité). Les autres syndicats, notamment les syndicats de transports, ne sont pas inclus dans le périmètre des collectivités dans cette étude. À noter que les projections des besoins d’investissements ne concernent que les collectivités en France métropolitaine.
Les investissements correspondent aux dépenses de la section « investissement » des budgets principaux et annexes des collectivités. Ils incluent les investissements directs des collectivités et les subventions d’investissements aux acteurs à qui elles ont délégué certaines compétences en matière de transport, comme les syndicats de transports exerçant la compétence AOM ou les gestionnaires d’infrastructures (RATP, SNCF Réseau).
Les besoins futurs des subventions d’investissement versées par les collectivités aux délégataires de transport sont estimés à partir des proportions du modèle de financement actuel.

## Slide 3: Périmètre « investissements » (vert : intégré, orange : partiellement intégré)
 | SECTEUR D’ACTION DES COLLECTIVITES LOCALES |  |  | 
 | Bâtiment | Transport | Energie et réseaux | Agriculture et alimentation
POSTE DE DEPENSES INCLUS DANS LE CHIFFRAGE | 1) Rénovation énergétique des bâtiments publics des collectivités | 2) Verdissement des flottes de véhicules des collectivités 3) Verdissement des autobus 4) Bornes de recharge électrique 5) Aménagements cyclables 6) Infrastructures TCU 7) Infrastructures ferroviaires 8) Matériel roulant TER | 9) Efficacité énergétique de l’éclairage public 10) RCU | Restauration collective (non intégrée à l’agrégation finale car concerne l’investissement + le fonctionnement)
Méthodologie
 10 postes d’investissements sont inclus dans le périmètre du chiffrage
 répartis au sein de 3 secteurs : bâtiment, transport, énergie.
Premier biais : le périmètre. Si la grande majorité des postes d’investissements des collectivités pour l’atténuation sont couverts par ces 10 secteurs, quelques secteurs manquent pour être tout à fait exhaustif : il s’agit des besoins d’investissements liés aux déchets, à la construction neuve bas-carbone et à l’efficacité énergétique des réseaux d’eau et d’assainissement. Notons également que les coûts/surcoûts liés à l’adaptation au changement climatique ne sont pas intégrés (traités dans d’autres travaux d’I4CE).

## Slide 4: Approche générale pour chiffrer les investissements
Méthodologie
Etape 1 : Chiffrer les investissements au niveau national pour chaque poste à partir d’une approche technico-économique (et micro)
  Recensement des équipements et infrastructures déployés historiquement et à déployer année par année pour réduire les émissions de GES
  Application de coûts unitaires à chaque équipement déployé / à déployer
  Multiplication volume*coût unitaire pour obtenir les investissements
  Les principales limites :
  Des hypothèses plus ou moins fortes sont prises pour estimer le nombre d’équipements et d’infrastructures déployés/à déployer dans chaque secteur (nombre de rénovation BBC, nombre de km de pistes cyclables, nombre de points de charge pour véhicule électrique…)
  Les coûts unitaires retenus en prospectif sont toujours discutables

## Slide 5: Approche générale pour chiffrer les investissements
Méthodologie
Etape 2 : Estimer la part des investissements portés par chaque bloc de collectivités
On applique des hypothèses (part en %) sur les investissements nationaux pour estimer ceux réalisés par les CT :
    A partir de leurs compétences
    A partir de leurs investissements historiques dans chaque secteur
  Les principales limites :
    En prospectif, la part des investissements portés par les CT est quasiment toujours estimée à partir de leur part historique : on n’envisage pas de changement dans la répartition des compétences ni dans les modèles de financement à ce stade.
    Manque de données sur les investissements historiques des CT pour certains secteurs, des hypothèses fortes sont prises (exemple : la rénovation des bâtiments tertiaires publics).

## Slide 6: SOMMAIRE Dans le détail, 10 postes d’investissements = 10 « micro » méthodologies
Approche générale similaire pour l’ensemble des secteurs couverts
MAIS, dans le détail, pour chaque poste d’investissement (historique et prospectif), une méthodologie spécifique est déployée : avec des données, des sources et des hypothèses spécifiques
Les slides ci-dessous détaillent ces éléments pour chaque poste d’investissement :
Rénovation énergétique des bâtiments publics des collectivités
Verdissement des flottes de véhicules des collectivités
Verdissement des autobus-autocars des transports en commun publics
Bornes de recharge pour véhicules électriques
Aménagements cyclables
Infrastructures TCU
Infrastructures ferroviaires
Matériel roulant TER
Efficacité énergétique de l’éclairage public
Développement des RCU

## Slide 7: Deux types d’approche selon les postes d’investissements
Approche « investissements nationaux » + hypothèses sur la part portée par les collectivités | Approche similaire mais différenciée
Rénovation énergétique des bâtiments des CT Aménagements cyclables Infrastructures TCU Infrastructures ferroviaires Bornes de recharge pour véhicules électriques Verdissement des autobus Réseaux de chaleur urbains | Verdissement des flottes des véhicules Matériel roulant TER Eclairage public

## Slide 8: REVUE SECTORIELLE

## Slide 9: BÂTIMENT

## Slide 10: 1) Rénovation énergétique des bâtiments publics des collectivités - HISTORIQUE
Périmètre | Investissements dans la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires
Méthode de recensement des investissements | Investissements dans l’isolation et les systèmes performants (fenêtres, ITE, CVC…) pour l’année 2014 (CODA Stratégies) Evolution reprise en tenant compte des évolutions globales sur les marché (syndicats professionnels, indices INSEE)
Attribution aux collectivités à ce stade | Attribution des investissements en fonction de la part du parc tertiaire appartenant aux collectivités territoriales (données Banque des territoires)
Pistes alternatives de méthode d’attribution | Prise en compte des montants d’investissements dans la rénovation des bâtiments des collectivités (données OFGL ?) Recherche des investissements menés à partir des fonds attribués par la DSIL
Investissements réalisés en 2020 et 2021 (part dans le total sectoriel) | 2021 : 1,5 mds EUR 2020 : 1,2 mds EUR
Notes: Précisions sur la méthode de recensement des investissements :
Estimation des équipements installés dans les bâtiments tertiaires pour chaque type d’équipement (isolation thermique, fenêtres, chaudières biomasse, PAC…) à partir de l’étude CODA Stratégies de 2014 et des évolutions globales tous marchés confondus (tertiaire et résidentiel) pour chaque type d’équipement (différentes sources sectorielles venant de syndicats professionnels). Résultats : l’estimation du nombre d’équipements installés pour chaque type d’équipement, du prix unitaire (notamment grâce aux indices INSEE – IPEA (indice des prix entretien amélioration des bâtiments) et donc du volume d’investissements.
Ensuite, pour déterminer dans ce volume d’investissements la part qui est portée par les collectivités, on répartit proportionnellement à la taille du parc des collectivités au sein des bâtiments tertiaires.
NB : ITE Isolation thermique par l'extérieur ITI Isolation thermique par l'INtérieur GTB Gestion technique du bâtiment CVC Chauffage, ventilation, climatisation

## Slide 11: 1) Rénovation énergétique des bâtiments publics des collectivités - HISTORIQUE
Tableau des résultats

## Slide 12
Objectif : diminuer les consommations unitaires d’énergie des bâtiments tertiaires publics
Périmètre de l’action :
Sont inclus : les travaux énergétiques, aussi appelés « rénovations énergétiques », en lien avec la performance énergétique des bâtiments. Ce sont les travaux sur l’enveloppe (isolation des murs, des toitures) ou les systèmes (chauffage, eau chaude) des bâtiments. Nous distinguons les rénovations « complètes » BBC, les changements de système et les travaux légers d’isolation.
Périmètre du chiffrage :
Coûts/surcoûts ? : Les dépenses d’investissement correspondent aux coûts totaux.
Portage ou financement des investissements ? : Nous considérons que les collectivités portent les investissements touchant à la rénovation de leur parc de bâtiments tertiaires.
Type de méthodologie appliquée : territorialisation
1) Rénovation énergétique des bâtiments publics des collectivités (PROSPECTIF - 1/6)

## Slide 13: 1) Rénovation énergétique des bâtiments publics des collectivités (PROSPECTIF - 2/6)
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Historique | 105.9471 | 104.3128 | 102.7058 | 101.1254 | 99.5711 | 98.0421
Stratégie nationale-bas carbone | 102.7259 | 100.0606 | 97.3786 | 94.6796 | 91.9636 | 89.2304 | 86.4802 | 83.7127 | 80.9278 | 78.1256 | 76.7389 | 75.3439 | 73.9428 | 72.5167 | 71.0875 | 69.6487 | 68.2003 | 66.7432 | 65.277 | 63.8022 | 62.3177 | 60.823 | 59.3191 | 57.8055 | 56.2817 | 54.7474 | 53.2031 | 51.6492 | 50.086 | 48.5131
ADEME Tendanciel | 98.3023 | 96.453 | 94.5872 | 92.7048 | 90.8054 | 88.8886 | 86.9542 | 85.0018 | 83.0311 | 81.0416 | 79.9746 | 78.9078 | 77.8413 | 76.7749 | 75.7087 | 74.6428 | 73.577 | 72.5115 | 71.4462 | 70.3811 | 69.5761 | 68.7726 | 67.9706 | 67.17 | 66.371 | 65.5734 | 64.7774 | 63.983 | 63.1901 | 62.3987
ADEME S1 Sobriété | 96.8308 | 93.4463 | 89.9817 | 86.4341 | 82.8003 | 79.077 | 75.2608 | 71.3479 | 67.3346 | 63.2167 | 61.9027 | 60.5667 | 59.2079 | 57.8259 | 56.4199 | 54.9893 | 53.5333 | 52.0512 | 50.5423 | 49.0057 | 48.1123 | 47.2032 | 46.278 | 45.3363 | 44.3775 | 43.401 | 42.4063 | 41.3928 | 40.36 | 39.3071
ADEME S2 Soutenabilité | 97.5763 | 94.949 | 92.2603 | 89.508 | 86.6896 | 83.8026 | 80.8443 | 77.812 | 74.7026 | 71.5131 | 70.2895 | 69.0454 | 67.7804 | 66.4939 | 65.1852 | 63.8537 | 62.4988 | 61.1199 | 59.7161 | 58.2868 | 57.6014 | 56.9045 | 56.1959 | 55.4751 | 54.7419 | 53.9957 | 53.2362 | 52.463 | 51.6757 | 50.8737
ADEME S3 Technologies vertes | 97.0253 | 93.8638 | 90.6589 | 87.4097 | 84.1152 | 80.7743 | 77.3859 | 73.9488 | 70.462 | 66.9243 | 65.8842 | 64.8389 | 63.7886 | 62.7331 | 61.6723 | 60.6062 | 59.5348 | 58.4579 | 57.3755 | 56.2876 | 55.5364 | 54.782 | 54.0242 | 53.263 | 52.4985 | 51.7305 | 50.959 | 50.184 | 49.4054 | 48.6232
ADEME S4 Pari technique | 98.0587 | 95.9622 | 93.8463 | 91.7107 | 89.5548 | 87.3784 | 85.1811 | 82.9624 | 80.722 | 78.4593 | 77.3271 | 76.1947 | 75.0623 | 73.9298 | 72.7972 | 71.6645 | 70.5318 | 69.3989 | 68.266 | 67.133 | 66.2607 | 65.3896 | 64.5197 | 63.6509 | 62.7834 | 61.917 | 61.0519 | 60.188 | 59.3253 | 58.4639
Etape 1 : Estimation des besoins d’investissements au niveau national
Etape 1 - a) Identification des hypothèses d’évolution de la consommation d’énergie des bâtiments tertiaires, sources Ademe – Transition(s) 2050 et DGEC.
Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire : le propriétaire (ou parfois l’occupant) des bâtiments concernés doivent viser une réduction de consommation énergétique du bâtiment de 40% en 2030, de 50% en 2040, et de 60% en 2050 par rapport à 2010, ou bien de viser une consommation énergétique en-deçà d’un certain seuil selon l’activité tertiaire.
SNBC : Le rythme de rénovation envisagé pour le secteur tertiaire est de 3% par an en moyenne entre 2015 et 2050 pour atteindre 95 % du parc rénové BBC en 2050.
S0 : Une baisse de la consommation des branches CEREN (- 19 % entre 2015 et 2050 pour les consommations hors chaleur EnR), qui traduit principalement la rénovation énergétique du bâti (Transitions 2050, p.116)
S1 : En 2050, 80 % des locaux tertiaires existants en 2015 sont rénovés à hauteur des objectifs du Dispositif, les bâtiments de moins de 1 000m², non assujettis au Dispositif Éco Énergie tertiaire, engagent des travaux également
S2 : Les objectifs du Dispositif Éco Énergie tertiaire sont atteints, l’ensemble des surfaces assujetties s’engageant sur la trajectoire du Décret.
S3 : La rénovation énergétique du parc s’accélère pour suivre et atteindre les objectifs du Dispositif Éco Énergie Tertiaire. En 2050, 72 % des locaux tertiaires présents en 2015 ont fait l’objet d’une rénovation ambitieuse.
S4 : La rénovation énergétique du parc tertiaire s’accélère sous l’effet du Dispositif Éco Énergie Tertiaire, sans toutefois en atteindre les objectifs.

## Slide 14: 1) Rénovation énergétique des bâtiments publics des collectivités (PROSPECTIF - 3/6)
Etape 1 - b) Estimation des surfaces tertiaires chauffées construites avant 2015
Données d’entrée :
- Hypothèses quantitatives d’évolution des surfaces chauffées (données Ademe – Transition(s) 2050 et DGEC Synthèse scénario de référence de la SFEC ) :
Evolution des surfaces tertiaires chauffées : Données Ademe (détaillées par branche tertiaire – bureaux, santé, commerce…) et DGEC. Varie entre chaque scénario en fonction de leur narratif, du niveau de sobriété et du levier démolition/reconstruction. Dans les scénarios les plus sobres, on observe un flux sortant des surfaces tertiaires vers d’autres usages (logements) qui peut s’expliquer par une contrainte forte sur la construction neuve et un besoin de logement qui augmente. Ainsi, le parc tertiaire diminue légèrement en S1 et S2. Dans certains scénarios, comme le S3, une partie du parc tertiaire est démolie (et n’est donc plus à rénover).
Evolution des surfaces tertiaires chauffées construites après 2015 : Permet de calculer le taux de construction/démolition en fonction des scénarios.
Résultats intermédiaires :
En utilisant les hypothèses d’évolution des surfaces tertiaires chauffées et les données sur les surfaces tertiaires chauffées construites après 2015 nous obtenons les surfaces tertiaires chauffées construites avant 2015 pour chaque scénario. Ce sont les bâtiments qui feront l’objet de rénovations d’ici 2050.

## Slide 15: 1) Rénovation énergétique des bâtiments publics des collectivités (PROSPECTIF – 4/6)
Etape 1 - b) Evolution annuelle du nombre de rénovations par type de rénovation (BBC, remplacement des systèmes, travaux d’isolation légers) et par scénario
Données et hypothèses d’entrée (sources Ademe – Transition(s) 2050 et DGEC Synthèse scénario de référence de la SFEC)
Surface tertiaire chauffée construite avant 2015 : Estimée à l’étape précédente, elle varie en fonction des scénarios selon le niveau de sobriété sur la construction neuve et de déconstruction/reconstruction. On observe dans le S1 et S2 un flux sortant du tertiaire vers d’autres usages (logement) (= une diminution des surfaces tertiaires).
Consommation unitaire d'énergie : Varie en fonction des scénarios.
Hypothèses utilisées :
Le rythme des rénovations : en croisant les surfaces tertiaires chauffées construites avant 2015, les narratifs des scénarios et les évolutions de la consommation unitaire d’énergie, nous modulons les rénovations sur 2020-2030. En effet, dans certains scénarios on se concentre prioritairement sur les changements de pratiques et la sobriété afin de faire diminuer les consommations d’énergie. La rénovation arrive dans un second temps.
Part de la surface tertiaire bénéficiant d’une rénovation BBC : Varie entre chaque scénario en fonction de leur narratif sur l’atteinte des objectifs DEET. Nous considérons que les rénovations effectuées dans le cadre du DEET sont des rénovations BBC en un geste. Est obtenu par type de bâtiment.
Part de la surface tertiaire bénéficiant de remplacement de systèmes : Nous appliquons le rythme actuellement observé de remplacement des systèmes aux surfaces n’ayant pas bénéficié d’une rénovation BBC. Est obtenu par type de bâtiment.
SOURCE : Coda Stratégies
Part de la surface tertiaire bénéficiant de travaux d’isolation légers : Nous appliquons le rythme actuellement observé de travaux d’isolation légers aux surfaces n’ayant pas bénéficié d’une rénovation BBC. Est obtenu par type de bâtiment.
SOURCE : Coda Stratégies
Résultats : surface tertiaire (en nombre de m2) rénovée chaque année par type de rénovation (BBC, remplacement de systèmes ou isolation légère) pour chaque branche tertiaire (santé, commerce…).

## Slide 16: 1) Rénovation énergétique des bâtiments publics des collectivités (PROSPECTIF – 5/6)
 | Rénovations BBC | Sources : | Remplacement des systèmes | Sources : | Travaux d’isolation légers | Sources :
 | Coût unitaire (€ HT / m²) | CGDD, « Scénarios de rénovation énergétique des bâtiments tertiaires – Quelles solutions pour quels coûts à l’horizon 2050 », 2020 Observatoire BBC/Effinergie, « Etude sur les bâtiments rénovés à basse consommation » (2019) | Coût unitaire (€ HT / m²) | Coda Stratégies | Coût unitaire (€ HT / m²) | Coda Stratégies
Bureaux | 430 |  | 110 |  | 150 | 
Cafés-hôtels-restaurants | 1 193 |  | 110 |  | 150 | 
Commerce | 388 |  | 110 |  | 150 | 
Enseignement-recherche | 383 |  | 110 |  | 150 | 
Habitat communautaire | 407 |  | 110 |  | 150 | 
Santé | 237 |  | 110 |  | 150 | 
Sport, Loisirs, Culture | 384 |  | 110 |  | 150 | 
Transport | 400 |  | 110 |  | 150 | 
Etape 1 - c) Estimation des besoins d’investissements agrégés au niveau national
Données d’entrée :
Part de la surface tertiaire bénéficiant d’une rénovation BBC
Part de la surface tertiaire bénéficiant de remplacement de systèmes
Part de la surface tertiaire bénéficiant de travaux d’isolation légers
Nous appliquons à ces parts les coûts unitaires suivants. Ils sont fixes et ne varient pas entre les scénarios et dans les temps.
Résultats : les besoins d’investissements sont le produit des surfaces bénéficiant des rénovations et de coûts unitaires en fonction du type de rénovation.

## Slide 17: 1) Rénovation énergétique des bâtiments publics des collectivités (PROSPECTIF – 6/6)
 | Répartition des surfaces tertiaires par type de propriétaire |  |  |  |  |  |  | 
 | Collectivités | Etat | Privé | Source: | Bloc communal | Départements | Régions | Source:
Bureaux | 10% | 10% | 80% | Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages, « Décret tertiaire , fiche d’impact générale », 2019, p11 | 64% | 19% | 17% | Nous prenons la répartition des générale des bâtiments donnée par: Caisse des Dépôts, « L’action de la Caisse des Dépôts au service de la rénovation énergétique du patrimoine des collectivités », 2018
Cafés-hôtels-restaurants | 0% | 0% | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 
Commerce | 0% | 0% | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 
Enseignement-recherche | 72% | 7% | 21% |  | 64% | 19% | 17% | 
Habitat communautaire | 35% | 43% | 22% |  | 64% | 19% | 17% | 
Santé | 0% | 65% | 35% |  | 0% | 0% | 0% | 
Sport, Loisirs, Culture | 90% | 4% | 6% |  | 64% | 19% | 17% | 
Transport | 0% | 50% | 50% |  | 0% | 0% | 0% | 
Etape 2 : Estimation de la part des besoins en dépenses d’investissements portée par les collectivités locales
a) Répartition des surfaces tertiaires par acteur :
Données d’entrée :
Besoins d’investissement par type de rénovation
Nous utilisons la clé de répartition suivante pour attribuer les besoins aux différents blocs de collectivités :
Résultats : Les besoins d’investissement par bloc de collectivité locale.
Notes: Rappeler les données d’entrées + en hypothèse la répartition + les résultats

## Slide 18: MOBILITÉ Chapitres « véhicules »

## Slide 19: 2) Verdissement des flottes de véhicules des collectivités (HISTORIQUE)
Périmètre | Investissements dans les VP, VUL, poids-lourds (dont BOM) électriques, hybrides et GNV (uniquement hybrides rechargeables pour les VP)
Méthode de recensement des investissements | Données du SDES (Compte des transports notamment) Attribution des coûts à partir de différentes sources (La Revue Automobile, etc.)
Attribution aux collectivités à ce stade | Attribution de l’intégralité des BOM aux collectivités Attribution d’une part des véhicules particuliers et utilitaires aux collectivités sur la base de la proportion dans le parc total
Pistes alternatives de méthode d’attribution | Enquêtes sur le parc automobile des collectivités ? Données plus complètes auprès de la CCFA ?
Investissements réalisés en 2021 (part dans le total sectoriel) | 225 M€ (soit 1,5 % des investissements climat du secteur) pour VL électriques 101 M€ pour VUL électriques ?
Historique à revoir pour la prochaine édition. Les immatriculations d’Arval ne sont pas cohérentes avec la flotte identifiée par l’Ademe (l’ensemble des immatriculations des véhicules publiques sont attribuées aux CT).

## Slide 20: 2) Verdissement des flottes de véhicules des collectivités (PROSPECTIF - 1/12)
Objectif : décarboner les flottes de véhicules des collectivités et respecter les obligations de article 76 de la LOM – Loi d’orientations des mobilités*.
Périmètre de l’action :
Sont inclus : dépenses des collectivités pour l’acquisition de véhicules « verts » de service. Les véhicules comprennent les véhicules légers, les VUL et les poids lourds des collectivités.
Sont exclus : les flottes de transports en commun (cf. fiche autobus/autocars), les deux-roues (dont les coûts sont négligés).
Périmètre du chiffrage :
Coûts/surcoûts ? : Les deux approches sont réalisées : les dépenses d’acquisition des véhicules verts sont estimés en coûts totaux d’acquisition des véhicules mais aussi en surcoûts par rapport à un véhicule fossile (diesel) du même type. L’approche retenue pour l’intégration aux résultats agrégés est celle en coûts totaux car l’approche en surcoûts est biaisée lorsque les surcoûts deviennent négatifs (le fait d’acheter plus de véhicules diminuant les niveaux de dépenses)
Portage ou financement des investissements ? : Nous estimons que l’ensemble des investissements sont portés par les collectivités.
Type de méthodologie appliquée : territorialisation (hybride ici car on s’appuie sur les hypothèses d’évolution du parc au niveau national tout en prenant en compte les spécificités du parc des collectivités et les obligations de la LOM (art 76))
Notes: *Articles 76 LOM : « II.-Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale : « 1° De 20 % de ce renouvellement jusqu'au 30 juin 2021 ; « 2° De 30 % de ce renouvellement à partir du 1er juillet 2021. « III.-A compter du 1er janvier 2026, les véhicules à très faibles émissions représentent 37,4 % des véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement annuel par les personnes mentionnées aux I et II, conformément aux normes européennes en la matière. »

## Slide 21: 2) Verdissement des flottes de véhicules des collectivités (PROSPECTIF - 2/12)
Méthodologie en 4 étapes pour estimer la trajectoire d’investissement des collectivités pour l’acquisition de véhicules verts de service :
Etape 1 : Estimation de l’évolution de la flotte de véhicules des CT par an, par bloc de CT, pour chaque type de véhicule (véhicules légers, VUL, poids lourds) et dans chaque scénario
Données d’entrée :
  Trajectoires d’évolution annuelle du nombre de véhicules du parc national tous acteurs confondus (ménages, entreprises, publics) par type de véhicule et par scénario, Sources : données Ademe et DGEC
  Nombre de véhicules du parc des collectivités en 2019 par bloc de collectivités et par type de véhicule et de motorisation, Source : « Décarboner l’administration publique », Shift Project (PTEF), 2022 à partir de l’étude d’après « Dépenses énergétiques des collectivités locales, ADEME, 2019
  Hypothèses et calculs intermédiaires :
  On applique les trajectoires d’évolution du parc national (en % d’agrandissement ou de réduction du parc par rapport à 2019) au parc de véhicules des collectivités de 2019 pour estimer son évolution dans chaque scénario.
  Résultats intermédiaires
  Evolution du nombre de véhicules du parc des collectivités par an, par type de véhicules et par scénario.

## Slide 22: 2) Verdissement des flottes de véhicules des collectivités (PROSPECTIF - 3/12)
Tableau étape 1 : évolution du parc de véhicules particuliers (VP) national (SNBC)
VP | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2050
Parc VP | 31,9 | 32,7 | 33,4 | 34,2 | 36,1
Immatriculations VP | 2,03 | 2,05 | 2,09 | 2,14 | 2,26
Parc statique |  |  |  |  | 
% | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2050
Essence | 37,7% | 43,3% | 43,7% | 43,8% | 4,7%
Diesel | 61,4% | 54,4% | 39,9% | 27,1% | 2,0%
GPL | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,0% | 0,0%
Electrique | 0,2% | 1,2% | 7,7% | 16,8% | 90,7%
Hybride rechargeable | 0,1% | 0,5% | 8,1% | 12,3% | 2,7%
Gaz | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0%

## Slide 23: 2) Verdissement des flottes de véhicules des collectivités (PROSPECTIF - 4/12)
Tableaux étape 1 : évolution du parc de véhicules particuliers (VP) des collectivités dans chaque scénario par rapport au parc de 2019 (nb : ces données sont également calculées pour les VUL et les PL des CT)
 | Nombre de VP des collectivités en 2019 | SNBC évolution parc VP 2019- 2030 | S1 évolution parc VP 2019-2030 | S2 évolution parc VP 2019-2030 | S3 évolution parc VP 2019-2030 | S4 évolution parc VP 2019-2030
Régions | 7 820 | + 4,9 % | - 7,5 % | - 0,7 % | + 2,1 % | 6,3 %
Départements | 24 750 | + 4,9 % | - 7,5 % | - 0,7 % | + 2,1 % | 6,3 %
Bloc communal | 104 930 | + 4,9 % | - 7,5 % | - 0,7 % | + 2,1 % | 6,3 %
Evolution 2019-2030 du parc VP des CT :
Evolution 2019-2050 du parc VP des CT :
 | Nombre de VP des collectivités en 2019 | SNBC évolution 2019- 2050 | S1 évolution 2019-2050 | S2 évolution 2019-2050 | S3 évolution 2019-2050 | S4 évolution 2019-2050
Régions | 7 820 | + 11 % | - 38,75 % | - 23,8 % | - 3,4 % | + 13 %
Départements | 24 750 | + 11 % | - 38,75 % | - 23,8 % | - 3,4 % | + 13 %
Bloc communal | 104 930 | + 11 % | - 38,75 % | - 23,8 % | - 3,4 % | + 13 %
Sources :
Pour le parc des CT en 2019 : « Décarboner l’administration publique », Shift Project (PTEF), 2022 à partir de l’étude d’après « Dépenses énergétiques des collectivités locales, ADEME, 2019
Pour les taux d’évolution du parc : Ademe, DGEC

## Slide 24: 2) Verdissement des flottes de véhicules des collectivités (PROSPECTIF - 5/12)
Etape 2 : Estimation du nombre de véhicules achetés chaque année (= immatriculations nouvelles) par bloc de collectivités et par type de véhicule dans chaque scénario
Données d’entrée :
  Evolution du parc roulant des collectivités par type de véhicules dans chaque scénario (résultats étape 1) ;
  Hypothèses et calculs intermédiaires
  Nous faisons l’hypothèse que 25 % du parc des véhicules légers (voitures particulières, VUL) des collectivités est renouvelé chaque année, source : I4CE d’après SDES et Arval Mobility Observatory
  Nous faisons l’hypothèse que 13 % du parc de poids lourds des collectivités est renouvelé chaque année, source : I4CE d’après les données de l’agglomération de Pau qui renouvellent ses bennes à ordures tous les 8 à 9 ans en moyenne.
  Nombre de véhicules achetés chaque année = nombre de véhicules en n-1*(taux de renouvellement + taux d’évolution du parc de véhicules)
  Résultats intermédiaires
  Nombre de véhicules achetés chaque année par chaque bloc de collectivités (= nombre d’immatriculations nouvelles) et par type de véhicules

## Slide 25: 2) Verdissement des flottes de véhicules des collectivités (PROSPECTIF - 6/12)
Etape 3 : Estimation des véhicules achetés chaque année par chaque bloc de collectivités par type de véhicules et par type de motorisation
Données d’entrée :
  Nombre de véhicules achetés chaque année (= immatriculation nouvelle) dans le parc de chaque bloc de collectivités par type de véhicule et pour chaque scénario (résultats étape 2) ;
  Nombre d’immatriculations nouvelles par an au niveau national par type de véhicule et de motorisation pour chaque scénario, données Ademe et DGEC
  Obligation LOM sur la part des véhicules à faibles émissions dans le renouvellement et l'achat de nouveaux véhicules des collectivités (30 % à partir de juillet 2021, 37,5 % à partir de janvier 2026).
Hypothèses et calculs intermédiaires :
  Nous définissons des hypothèses de répartition des nouvelles immatriculations annuelles des collectivités par type de motorisation (en %) (cf. tableau ci-après), sources : I4CE à partir des données nationales Ademe et DGEC et des obligations LOM
  Nous multiplions le nombre d’immatriculations nouvelles (résultats étape 2) par la part (en %) de chaque motorisation pour obtenir le nombre d’immatriculations nouvelles pour chaque type de motorisation
  Résultats
    Nombre de véhicules achetés chaque année par chaque bloc de collectivités, par type de véhicules et par type de motorisation

## Slide 26: 2) Verdissement des flottes de véhicules des collectivités (PROSPECTIF - 7/12)
Tableaux étape 3 : hypothèses retenues pour la répartition des immatriculations annuelles des VP des collectivités par type de motorisation (nb : des hypothèses sont également faites pour les VUL et les PL des CT, cf. Excel)
HYPOTHESES QUALITATIVES / EXPLICATIONS :
Pour estimer la part des véhicules bas-carbone (= véhicules électriques dont les véhicules hybrides rechargeables - qu'on ne distingue pas à l'échelle des CT - et hydrogène) dans les nouvelles immatriculations des véhicules des CT :
On applique les obligations LOM jusqu'en 2026 sauf quand les parts de véhicules bas-carbone des scénarios sont plus ambitieuses ; dans ces cas là, on applique les parts nationales (c'est le cas pour S2 à partir de 2025 et S4 à partir de 2023) :
  Pour différencier la part des véhicules électriques et hydrogène dans les nouvelles immatriculations « bas-carbone », on applique la même répartition électrique/hydrogène que celle projetée pour les immatriculations du parc national.
  Pour estimer la part des véhicules essence, diesel et GNV dans les nouvelles immatriculations, on déduit la part des véhicules bas-carbone (30 % ou plus) et on applique à la part restante la même répartition essence/diesel/GNV que celle projetée au niveau national.
Après 2026, on applique les mêmes hypothèses de répartition de motorisation que celles observées au niveau national.
 | SNBC |  |  | S1 |  |  | S2 |  |  | S3 |  |  | S4 |  | 
 | 2025 | 2030 | 2050 | 2025 | 2030 | 2050 | 2025 | 2030 | 2050 | 2025 | 2030 | 2050 | 2025 | 2030 | 2050
Essence | 49 % | 31% | 0 % | 54 % | 33 % | 0 % | 41 % | 20 % | 0 % | 61 % | 41 % | 0 % | 45 % | 27 % | 0 %
Diesel | 21 % | 13 % | 0 % | 16 % | 9 % | 0 % | 18 % | 11 % | 0 % | 9 % | 2 % | 0 % | 13 % | 5 % | 0 %
Electriques | 30 % | 55 % | 100 % | 30 % | 58 % | 100 % | 40 % | 69 % | 97 % | 30 % | 94 % | 98 % | 42 % | 68 % | 99 %
Hydrogène | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 1 %
Autres, dont GNV | 0% | 0 % | 0 % | 0% | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 2 % | 1 % | 1 % | 1 % | 0% | 0 % | 0 %

## Slide 27: 2) Verdissement des flottes de véhicules des collectivités (PROSPECTIF - 8/12)
Etape 4 : Estimation des dépenses d’investissements des collectivités pour l’acquisition de véhicules bas-carbone
Données d’entrée :
  Nombre de véhicules achetés chaque année par chaque bloc de collectivités par type de véhicule et de motorisation
  Coûts unitaires d’acquisition des véhicules par type de motorisation et de véhicules, sources : cf. PRO_ADEME :
    Le coût d’acquisition correspond au prix de vente des véhicules, on ne tient pas compte des frais d’immatriculation (taxes, etc.) ni des malus énergie-climat.
    Le prix des véhicules varie selon leur énergie de motorisation, leur taille ou leur poids.
    Pour les véhicules électriques et hybrides, le prix dépend aussi de la taille de la batterie et du coût unitaire des capacités de batteries.
    Les prix sont formulés TTC pour les véhicules particuliers et HTVA pour ceux principalement achetés par les entreprises (VUL, PL, autobus et autocars).
    L’éventuel coût de remplacement de la batterie n’est pas pris en compte.
  Résultats
    Les dépenses d’investissements chaque année par bloc de collectivités pour renouveler et acheter des véhicules bas-carbone (en surcoûts par rapport à un véhicule diesel) : ces dépenses sont obtenues par le produit des immatriculations et des coûts unitaires.

## Slide 28: 2) Verdissement des flottes de véhicules des collectivités (PROSPECTIF - 9/12)
Tableaux étape 4 : hypothèses retenues pour les coûts unitaires d’acquisition des véhicules particuliers (en k€ par véhicule)
 | HISTO (2020) | 2025 | 2030 | 2050 | Sources
Essence | 23 | 22 ± 26 selon les scénarios | 20 ± 27 selon les scénarios | 25 ± 40 selon les scénarios | A
Diesel | 32 | 25 ± 29 selon les scénarios | 23 ± 30 selon les scénarios | 28 ± 45 selon les scénarios | B
Electriques | 33 | 30 ± 36 selon les scénarios | 29 ± 34 selon les scénarios | 23 ± 40 selon les scénarios | C
Hydrogène | -- | 76 | 72 | 72 | D
Autres, dont GNV | 23 | 26 | 27 | 27 | E
Sources | 
A | (à confirmer)
B | (à confirmer)
C | Ademe, avec comme trois modèles référents : les « petits » véhicules type Wolkswagen eUP (27, 2 k€), les « moyens » type Renault Zoé (32 k€) et les « grands » type Tesla modèle S (106 k€). Les coûts des véhicules électriques sont moins élevés en S1 et S2 car les véhicules achetés sont plus petits donc moins chers.
D | Clavreul et al., « Évaluation des conséquences environnementales du déploiement d’une flotte de véhicules hydrogène. Rapport final du projet Hermes ». Mars 2020. p.17
E | (à confirmer)

## Slide 29: 2) Verdissement des flottes de véhicules des collectivités (PROSPECTIF - 10/12)
Tableaux étape 4 : hypothèses retenues pour les coûts unitaires d’acquisition des VUL des collectivités (en k€ par véhicule)
 | HISTO (2020) | 2025 | 2030 | 2050 | Sources
Essence | -- | 30 | 30 | 30 | A
Diesel | 23 | 30 | 30 | 30 | B
Electriques | 34 | 25 ± 26 selon les scénarios | 25 ± 27 selon les scénarios | 23 ± 27 selon les scénarios | C
Hydrogène | -- | 35 | 35 | 35 | D
Autres, dont GNV | 24 | 25 | 25 | 25 | E
Sources | 
A | Arval Mobility Observatory "TCO Scope 2020" et BNP Paribas, Observatoire du Véhicule Industriel
B | Arval Mobility Observatory "TCO Scope 2020" et BNP Paribas, Observatoire du Véhicule Industriel
C | DGEC, AME AMS Fichier coûts VP VUL (2021)
D | DGEC, AME AMS Fichier coûts VP VUL (2021)
E | DGEC, AME AMS Fichier coûts VP VUL (2021)

## Slide 30: 2) Verdissement des flottes de véhicules des collectivités (PROSPECTIF - 11/12)
Tableaux étape 4 : hypothèses retenues pour les coûts unitaires d’acquisition des PL des collectivités (en k€ par véhicule)
 | HISTO (2020) | 2025 | 2030 | 2050 | Sources
Essence | -- | -- | -- | -- | 
Diesel | 85 | 87 | 90 | 90 | A
Electriques (petits PL) | Env. 160 | 141 à 153 | 122 à 145 | 104 à 140 | B
Hydrogène | Env. 400 | 326 | 257 | 257 | C
GNV | 149 | 102 | 97 | 97 | D
Sources | 
A | DGITM
B | DGITM
C | Oostdam, « Techno-Economic Assessment of Hydrogen Fuel-Cell Tractor Semi-Trailer », 2019
D | DGEC

## Slide 31: 2) Verdissement des flottes de véhicules des collectivités (PROSPECTIF - 12/12)
Graphique : Evolution des dépenses des collectivités pour l’acquisition des véhicules bas-carbone selon différents scénarios (en M€ constants)
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
HISTO | 155.4649 | 155.4649 | 155.4649 | 155.4649 | 155.4649 | 155.4649 | 110
SNBC | 695.6415 | 714.6381 | 732.7207 | 750.5071 | 762.8046 | 958.773 | 1052.4664 | 1146.3824 | 1240.2998 | 1334.5502 | 1421.0317 | 1514.4944 | 1608.8317 | 1703.8256 | 1799.1896 | 1895.4806 | 1992.4293 | 2089.6969 | 2187.9447 | 2286.8513 | 2346.2857 | 2406.1325 | 2466.3915 | 2527.0629 | 2588.1465 | 2649.6425 | 2711.5508 | 2773.8714 | 2836.6043 | 2899.7495
S1 | 839.3124 | 825.149 | 798.5603 | 784.1653 | 750.0413 | 945.8403 | 996.0369 | 1077.7664 | 1153.1227 | 1219.0265 | 1286.3886 | 1368.6852 | 1425.6709 | 1493.1435 | 1560.9321 | 1704.5427 | 1721.2757 | 1788.7006 | 1852.5886 | 1913.0642 | 1972.0814 | 2031.6389 | 2088.6952 | 2143.2659 | 2195.3616 | 2220.8505 | 2245.6911 | 2268.1427 | 2288.4089 | 2306.6682
S2 | 881.8367 | 895.4318 | 877.0874 | 965.9636 | 1023.787 | 1222.174 | 1322.1898 | 1429.7677 | 1539.896 | 1619.3759 | 1678.2903 | 1846.572 | 1838.899 | 1910.6541 | 1980.6056 | 2080.0319 | 2086.3809 | 2133.3679 | 2178.4283 | 2288.7977 | 2310.3947 | 2338.3591 | 2372.1715 | 2403.1071 | 2434.1078 | 2453.9539 | 2474.1643 | 2500.9772 | 2528.1174 | 2555.4993
S3 | 1007.256 | 1062.2662 | 1049.6157 | 1091.9129 | 1099.3836 | 1356.5726 | 1431.0932 | 1537.0148 | 1650.2506 | 1736.2317 | 1838.8366 | 2054.9209 | 2069.4692 | 2171.1845 | 2269.3329 | 2431.8941 | 2476.1711 | 2549.7455 | 2651.1177 | 2729.2802 | 2806.504 | 2887.2643 | 2966.2366 | 3042.8977 | 3117.3556 | 3131.4645 | 3143.2785 | 3153.6595 | 3162.6637 | 3170.346
S4 | 853.7439 | 868.0006 | 935.0343 | 1115.3314 | 1237.8351 | 1481.4891 | 1674.5606 | 1878.4083 | 2079.7725 | 2253.3585 | 2382.863 | 2628.9618 | 2689.8255 | 2831.6731 | 2969.9479 | 3150.6858 | 3195.9094 | 3290.9946 | 3378.0358 | 3468.2472 | 3498.0355 | 3539.3937 | 3578.929 | 3616.3396 | 3651.6044 | 3686.2607 | 3700.9163 | 3718.036 | 3733.7913 | 3748.1843

## Slide 32: 3) Autobus TCU bas-carbone (part CT) - HISTORIQUE nb : autocars non inclus dans le périmètre, faute de données sur le parc des collectivités (scolaires et interurbains)
Périmètre | Investissements dans les autobus électriques, hybrides et GNV
Méthode de recensement des investissements | Immatriculations données par le SDES Prix unitaires à partir de différentes sources (CATP notamment)
Attribution aux collectivités à ce stade | Les autobus immatriculés en province sont attribués aux AOM, et ceux en IDF à la RATP. Des hypothèses sont prises pour estimer la part des dépenses portées par les CT en propre (même hyp. que pour les infra TCU)
Pistes alternatives de méthode d’attribution | Immatriculations annuelles de la RATP (et Optile)
Investissements réalisés en 2020 et 2021 | Investissements 2020 « bus verts » : 430M€ dont 63 M€ CT Investissements 2021 « bus verts » : 616 M€ dont 70 M€ CT

## Slide 33: 3) Autobus (TCU) et autocars (PROSPECTIF 1/4)
Objectif : verdir les flottes d’autobus et d’autocars de transports publics
Périmètre de l’action :
Sont inclus :
les besoins en dépenses d’investissement pour le verdissement des flottes d’autobus (achat de bus hybrides, GNV, électriques)
Sont exclus :
Les besoins en dépenses d’investissement pour le verdissement des autocars : faute de données sur la flotte des autocars de transports publics (scolaires et interurbains), ces dépenses ne sont pas incluses dans les besoins.
Périmètre du chiffrage :
Coûts/surcoûts ? : Les dépenses d’investissement estimées correspondent aux coûts totaux.
Portage ou financement des investissements ? : Financements : nous nous intéressons à l’évolution des subventions d’investissements des collectivités pour l’acquisition des autobus réalisées bien souvent par les AOM ou entreprises de transport.
Type de méthodologie appliquée : territorialisation

## Slide 34: 3) Autobus (TCU) et autocars (PROSPECTIF 2/4)
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
Etape 1 : Estimation des besoins d’investissements au niveau national
Etape 1 – a : Estimation du nombre d’immatriculations d’autobus « verts » année après année dans chaque scénario par type de motorisation
Hypothèses d’entrée :
  Parc et immatriculations historiques d’autobus par type de motorisation
  Evolution des voyageurs transportés par les TCU données dans chaque scénario.
  Répartition du parc roulant par type de motorisation (à partir de la répartition des PL pour les scénarios Ademe, en donnée d’entrée pour la SNBC)
  On considère que le nombre d’autobus immatriculés évolue proportionnellement aux nombres de voyageurs transportés pour obtenir le nombre d’immatriculation d’autobus par an dans chaque scénario. Ensuite on répartit par type de motorisation (données transmises par la DGEC pour la SNBC2, pour les scénarios Ademe, on reprend la même répartition que pour les PL).
  Résultats : nombres d’autobus immatriculés chaque année par type de motorisation.

## Slide 35: 3) Autobus (TCU) et autocars (PROSPECTIF 3/4)
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
Etape 1 : Estimation des besoins d’investissements au niveau national
Etape 1 – b : Application de coût unitaire pour déterminer les investissements
Hypothèses d’entrée :
  Nombre d’autobus immatriculés chaque année dans chaque scénario par type de motorisation
  Coût unitaire d’acquisition d’un autobus pour chaque type de motorisation
  Résultats : les investissements sont obtenus en multipliant les coûts unitaires par les volumes d’immatriculations.

## Slide 36: 3) Autobus (TCU) et autocars (PROSPECTIF 4/4)
Etape 2 : Estimation de la part des besoins en dépenses d’investissements portée par les collectivités locales
On estime le nombre d’immatriculations d’autobus (et donc de dépenses d’acquisition) réalisé en IDF et hors IDF à partir de la répartition historique.
Puis on applique les mêmes hypothèses que pour les infrastructures TCU pour déterminer la part des dépenses d’acquisition d’autobus subventionnées/financées par les CT sur leur budget général :
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
Cette approche est très approximative car on ne sait pas si les collectivités subventionnent/financent autant les infrastructures que les autobus.
Notes: Autres sources pour comprendre l’organisation et le financement des TCU :
Code des transports, article L241-1 à 4 - https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000023069295/2021-01-24/#LEGISCTA000023085739
Code des transports, article L2122 – 4 – 1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000023070394/2020-06-19
Rapport sur la situation en matière de développement durable, IDFM, 2020
Site IDFM : https://www.iledefrance-mobilites.fr/decouvrir/nos-missions + https://www.iledefrance-mobilites.fr/decouvrir/membres
Code des transports, article L241-2 à 4 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000023069301/2021-01-24/
Code des transports, article L2122 – 4 – 1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000023070394/2020-06-19
Sur les coûts et le financement du Grand Paris Express, Sénat, 2020 http://www.senat.fr/rap/r20-044/r20-044.html + http://www.senat.fr/rap/r20-044/r20-0445.html
L’essentiel sur le contrôle budgétaire relatif au coût et au financement du Grand Paris Express, Commission des Finances, Sénat, 2020 https://www.senat.fr/rap/r20-044/r20-044-syn.pdf
Quel modèle économique pour le Grand Paris Express ?, CCI Paris Ile de France, mai 2020, https://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/2020-12/2020-06-04-pp_financement_gpe-_version_finale.pdf

## Slide 37: MOBILITÉ Chapitres « infrastructures »

## Slide 38: 4) Bornes de recharge pour véhicules électriques (HISTORIQUE)
Périmètre | Investissements dans les bornes de recharge électrique
Méthode de recensement des investissements | Installations de bornes à partir d’AVERE et ENEDIS, de stations GNV à partir de Open data gaz mobilité, et de stations hydrogène à partir de Vig’hy Prix unitaires à partir de différentes sources (CODA Stratégies, GRDF, France Hydrogène)
Attribution aux collectivités à ce stade | Bornes ouvertes au public sur voirie et sites publics sont attribués aux CT
Pistes alternatives de méthode d’attribution | Non identifiées à ce stade
Investissements réalisés en 2021 (part dans le total sectoriel) | 2021 : 109 M€ (soit 20 % des investissements climat du secteur) 2020 : 14 M€

## Slide 39: 4) Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) 1/9
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
Objectif : développement du réseau d’infrastructures de recharge électrique pour favoriser l’utilisation de véhicules électriques.
Périmètre de l’action :
Sont inclus : les dépenses d’investissements pour la création de bornes de recharges électriques publiques sur la voirie, dans les établissements ouverts au public, sur les routes nationales et dans les hubs urbains (parkings publics…).
Sont exclus : les dépenses d’investissements pour la création de bornes de recharge au domicile des individus et dans les entreprises.
Périmètre du chiffrage :
Coûts/surcoûts ? : Sont intégrés les coûts totaux d’investissement pour l’installation des bornes de recharge – ces coûts représentent l’acquisition des bornes, le génie civil, le raccordement électrique et les autres coûts (signalisation, surveillance).
Portage ou financement des investissements ? : Les résultats correspondent aux besoins d’investissements dans les IRVE portés par les collectivités et acteurs assimilés (dont les syndicats).
Type de méthodologie appliquée : territorialisation
Notes: Mettre GNV et hydrogène hors périmètre (difficile d’estimer la part, pas assez de recul + flotte captive)

## Slide 40: 4) Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) 2/9
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
Etape 1 : Estimation des besoins d’investissements et d’entretien au niveau national
Etape 1 - a) Identification des hypothèses d’évolution du parc de véhicules électriques, données ADEME – Transition(s) 2050 et DGEC.
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Historique | 42000 | 61000 | 82000 | 106000 | 141000 | 0
Stratégie nationale-bas carbone | 95700 | 185020 | 274340 | 363660 | 452980 | 542300 | 1442205.8619 | 2342111.7239 | 3242017.5858 | 4141923.4478 | 5041829.3097 | 5892388.8683 | 6742948.4269 | 7593507.9855 | 8444067.5442 | 9294627.1028 | 10318482.0684 | 11342337.034 | 12366191.9997 | 13390046.9653 | 14413901.9309 | 15437756.8966 | 16461611.8622 | 17485466.8278 | 18509321.7934 | 19533176.7591 | 20557031.7247 | 21580886.6903 | 22604741.656 | 23628596.6216 | 24652451.5872 | 25676306.5528 | 26700161.5185 | 27724016.4841 | 28747871.4497 | 29771726.4154
ADEME Tendanciel | 54774 | 84042 | 120413 | 165690 | 226933 | 411981 | 708524.9951 | 1097521.1598 | 1587350.0397 | 2188146.1453 | 2905052.6298 | 3750696.037 | 4727393.2804 | 5837379.0627 | 7080792.7792 | 8458087.2832 | 9948182.2741 | 11549421.2173 | 13253877.8187 | 15052411.2214 | 16929426.9249 | 18767343.498 | 20569741.1548 | 22345572.1037 | 24076968.0369 | 25736857.1296 | 27324028.6189 | 28824431.2222 | 30232285.6879 | 31543648.1094 | 32757373.7178 | 33836819.3 | 34795566.6235 | 35639228.6919 | 36374637.2712 | 37009636.6924
ADEME S1 Sobriété | 54774 | 84042 | 120413 | 165690 | 226933 | 411981 | 719650.6986 | 1065860.519 | 1459615.5497 | 1907665.1156 | 2423656.3273 | 3017962.0754 | 3695852.8545 | 4453108.4873 | 5283377.7636 | 6180783.0314 | 7141657.1204 | 8162250.7946 | 9232816.1757 | 10342768.5436 | 11475547.2966 | 12513166.7553 | 13448298.6923 | 14355800.2825 | 15218688.625 | 16023153.7009 | 16788556.2013 | 17451740.5314 | 18005601.7067 | 18454204.2744 | 18803396.8261 | 19060565.5538 | 19222284.4721 | 19296657.1081 | 19292727.2178 | 19220166.1228
ADEME S2 Soutenabilité | 54774 | 84042 | 120413 | 165690 | 226933 | 411981 | 648557.0783 | 1042785.7102 | 1587604.7203 | 2272708.7472 | 3084972.0216 | 4018875.2245 | 5064529.2096 | 6211983.016 | 7449702.4438 | 8767408.0939 | 10139771.5372 | 11558620.5774 | 13011272.3375 | 14485631.0703 | 15964907.655 | 17331969.8898 | 18652279.0856 | 19812766.1068 | 20815119.7451 | 21665270.1225 | 22403506.4636 | 22992037.004 | 23438977.3335 | 23754182.9 | 23948744.5942 | 24034508.8667 | 24029768.7131 | 23947107.5627 | 23798560.3406 | 23595364.8041
ADEME S3 Technologies vertes | 54774 | 84042 | 120413 | 165690 | 226933 | 411981 | 707985.9276 | 1067296.8176 | 1508601.483 | 2036764.7032 | 2664681.0148 | 3391879.3978 | 4234740.1577 | 5188117.7269 | 6244970.3294 | 7399025.3093 | 8637007.0656 | 9954264.2448 | 11340690.8657 | 12785842.4544 | 14273719.0226 | 15687214.402 | 17031747.9597 | 18346911.8813 | 19607171.8723 | 20941240.13 | 22266188.2784 | 23482812.4213 | 24572497.9665 | 25539843.0194 | 26391002.7185 | 27133381.9083 | 27772794.2045 | 28317883.8029 | 28777698.3549 | 29161421.8334
ADEME S4 Pari technique | 54774 | 84042 | 120413 | 165690 | 226933 | 411981 | 783403.6893 | 1305800.5388 | 1982334.0587 | 2799298.9674 | 3755839.5088 | 4848599.9464 | 6070212.3414 | 7413511.8757 | 8869900.264 | 10432060.8509 | 12077988.3756 | 13802083.9962 | 15593903.5908 | 17443206.1489 | 19334651.1334 | 21152151.4438 | 22826986.6374 | 24387935.6777 | 25826491.9498 | 27151772.722 | 28492011.0282 | 29695831.1569 | 30768326.9874 | 31716076.2782 | 32546751.2549 | 33268761.5135 | 33896611.255 | 34439853.2618 | 34907834.5959 | 35309497.2083
SNBC : Dans la SNBC nous constatons une hausse du nombre total d’immatriculations.
S0 : La part modale de l’automobile reste prépondérante hormis dans les centres des grandes villes.
S1 : La part modale de l’automobile recule au profit des modes actifs. La mobilité générale se contracte, c’est donc le scénario avec le moins de véhicules électriques. Le nombre total d’immatriculations diminue par rapport à 2020.
S2 : Fort développement du vélo et du transport ferroviaire de passagers, au détriment de la part modale de l’automobile. Le nombre total d’immatriculations diminue par rapport à 2020.
S3 : Développement du vélo en centre urbains et développement du ferroviaire plus limité qu’en S2 (recherche de rentabilité).
S4 : La part modale de l’automobile reste importante et l’électrification de la flotte est poussée, c’est le scénario ADEME avec le plus de véhicules électriques.

## Slide 41: 4) Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) 3/9
Données d’entrée :
Hypothèses quantitatives pour l’estimation du nombre de bornes de recharge dans les différents scénarios :
Taux de couverture du territoire en infrastructures de recharge pour véhicules électriques par type et puissance de recharge (exprimé en points de recharge pour 100 véhicules). Ce taux est le même pour tous les scénarios et varie en fonction des années pour chaque type de point de recharge (normale à domicile, normale en entreprise, rapide dans établissements publics…). Source : Direction générale des entreprises et al., « Etudes économiques –Infrastructures de recharge pour véhicule électrique », 2019
La durée de vie et le taux de remplacement des points de charge. Source : I4CE
Résultats intermédiaires :
Ces hypothèses couplées aux données d’évolution du parc roulant national de véhicules électriques permettent de déterminer le nombre de points de charge installés (création + renouvellement) par an et par scénario.
Etape 1 - b) Estimation de l’évolution du nombre de bornes de recharge dans les différents scénarios
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
Durée de vie d’un point de charge (ans) | 15

## Slide 42: 4) Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) 4/9
Etape 1 - c) Récapitulatif des hypothèses d’évolution du nombre de points de charge par scénario.
Tableau récapitulatif : évolution du nombre de points de charge par scénario
Synthèse parc d'infrastructures de recharge toutes puissances de charges confondues (en millions de PDC) |  |  | 
 | 2020 | 2030 | 2050
SNBC | 0,4 | 8,4 | 26,9
S0 | 0,3 | 7,6 | 33,4
S1 | 0,3 | 5,6 | 17,3
S2 | 0,3 | 7,9 | 21,3
S3 | 0,3 | 6,7 | 26,3
S4 | 0,3 | 9,4 | 31,9
Remarque : La loi sur la transition énergétique pour une croissance verte du 17 août 2015 fixe un objectif de 7 millions de points de charge en 2030.
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Historique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stratégie nationale-bas carbone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7891 | 95.7498 | 114.0146 | 128.3486 | 144.4936 | 199.2378 | 229.1174 | 260.271 | 292.6985 | 326.4 | 276.5729 | 288.0594 | 299.5459 | 311.0324 | 322.5189 | 334.0054 | 345.4919 | 356.9784 | 368.4649 | 379.9514 | 391.4379 | 402.9244 | 414.4109 | 425.8974 | 437.3839 | 448.8704 | 460.357 | 471.8435 | 483.33 | 494.8165
ADEME Tendanciel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0246 | 41.7295 | 60.5153 | 80.1537 | 103.4101 | 158.6569 | 204.423 | 257.374 | 317.5973 | 385.4529 | 345.6482 | 381.069 | 416.4029 | 451.3566 | 484.7414 | 499.2196 | 513.8618 | 529.6119 | 542.0571 | 549.448 | 555.833 | 559.0375 | 560.296 | 559.8526 | 558.134 | 549.1536 | 540.9522 | 532.3414 | 523.5891 | 514.9424
ADEME S1 Sobriété | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.137 | 37.4958 | 50.2448 | 62.4208 | 77.9318 | 118.6486 | 149.9522 | 185.0973 | 223.7064 | 265.6856 | 231.0404 | 251.8701 | 271.7295 | 290.3682 | 306.6619 | 303.3567 | 297.7507 | 303.5921 | 306.2656 | 306.1146 | 308.5662 | 299.9516 | 288.9945 | 277.4949 | 265.7987 | 254.2302 | 241.0528 | 228.1681 | 215.8255 | 204.232
ADEME S2 Soutenabilité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0284 | 42.0129 | 65.7594 | 89.2677 | 114.9912 | 172.9096 | 218.9213 | 269.6495 | 324.5527 | 383.4317 | 329.3062 | 352.5253 | 374.1316 | 394.0817 | 411.4499 | 409.162 | 416.6311 | 404.5481 | 390.9563 | 376.5883 | 367.2928 | 350.382 | 333.1574 | 316.0028 | 299.2368 | 283.1108 | 268.8426 | 255.6766 | 243.6617 | 232.7988
ADEME S3 Technologies vertes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9707 | 38.7592 | 55.204 | 71.5488 | 91.8393 | 139.5499 | 179.4295 | 224.5836 | 274.693 | 329.7453 | 291.3403 | 318.5698 | 344.988 | 370.4246 | 393.8274 | 398.0026 | 402.2554 | 412.3971 | 417.9124 | 444.4717 | 457.9037 | 454.5391 | 446.8266 | 438.4638 | 429.7643 | 421.0074 | 412.0085 | 403.309 | 395.074 | 387.4277
ADEME S4 Pari technique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5117 | 55.3678 | 81.7523 | 107.304 | 136.7102 | 205.055 | 258.746 | 318.5274 | 384.072 | 455.3925 | 394.018 | 425.6378 | 456.377 | 486.1526 | 513.9916 | 522.7679 | 519.15 | 518.7747 | 515.6901 | 512.7668 | 530.152 | 522.2311 | 513.637 | 504.6764 | 495.6075 | 486.6403 | 478.8948 | 471.7005 | 465.1299 | 459.2198
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales

## Slide 43: 4) Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) 5/9
Données d’entrée :
Le nombre de points de charge (création + renouvellement par année, résultats étape 1 c)
Les coûts unitaires :
  Pour la création de nouveaux points : acquisition des bornes, génie civil, raccordement électrique et autres coûts (monétique, signalisation…)
  Pour le renouvellement : acquisition et installation des bornes
Etape 1 - d) Estimation des besoins d’investissements agrégés au niveau national
NB : Ces coûts unitaires sont fixes dans nos calculs : ils ne varient pas entre les scénarios et dans le temps.
 | Coûts unitaires de création des PDC | Coûts unitaires de renouvellement des PDC | Sources
Domicile et entreprise | (€/PDC) | (en % du coût de création) | 
Charge normale | 520 | 100% | Création et renouvellement : Armines et al (2011)
Charge accélérée | 1 000 | 100% | Création et renouvellement : Estimation I4CE par manque de donnes
Voirie |  |  | 
Charge normale | 4 600 | 56% | Création : Armines et al (2011) Renouvellement : DGE (2019)
Charge accélérée | 6 400 | 77% | Création : ADEME (2021) Renouvellement : DGE (2019)
Recharge rapide |  |  | 
Charge semi-rapide | 18 250 | 77% | Création : DGE (2019) Renouvellement : DGE (2019)
Charge rapide | 200 000 | 77% | Création : PwC (2021) Renouvellement : DGE (2019)
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
Résultats : En multipliant le nombre de création et de renouvellement de points de charge par leurs coûts unitaires, nous obtenons les besoins d’investissements au niveau national.

## Slide 44: 4) Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) 6/9
Données d’entrée :
Le nombre de points de charge
Les coûts unitaires :
  Coût du matériel
  Coût unitaire des opérations d’entretien (supervision et exploitation commerciale, maintenance préventive)
Etape 1 - e) Estimation des besoins d’entretien agrégés au niveau national
Coût unitaire du matériel |  |  | 
 | (unité) |  | Source : I4CE d'après DGE (2019)
Voirie |  |  | 
3,7 kVA | (€ / PDC) | 1 848 | I4CE d'après DGE (2019)
7,4 kVA | " | 2 571 | I4CE d'après DGE (2019)
Recharge rapide |  |  | 
18 à 30 kVA | (€ / PDC) | 12 500 | I4CE d'après DGE (2019)
150 à 350 kVA | " | 136 986 | I4CE d'après DGE (2019)
Coût unitaire des opérations d’entretien : |  | 
Supervision technique | 110€ par borne et par an | I4CE d’après : Ministère de la Transition Ecologique, Schémas directeurs pour les infrastructures de recharge pour véhicules électriques, guide à l'attention des collectivités et établissements publics, 2021
Exploitation commerciale | 70 € par borne et par an | 
Maintenance préventive | 8,5% du coût du matériel | 
Résultats : les besoins d’entretien sont le produit du nombre de points de charge et du coût unitaire des opérations.
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales

## Slide 45: 4) Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) 7/9
Etape 2) Estimation de la part des besoins en dépenses d’investissements portée par les collectivités locales
Données d’entrée :
Données historiques (Panorama à partir des données AVERE et Coda Stratégies) :
  Investissements historiques pour l’installation de points de recharge ouverts au public, dont les investissements portés par les collectivités ;
Nombre de points recharges ouverts au public installés chaque année (création + renouvellement) dans chaque scénario
Nombre de points recharges installés chaque année par les collectivités (création + renouvellement) dans chaque scénario
Besoins d’exploitation dans les IRVE à l’échelle nationale par an et par scénario (résultats étape 1)
Besoins d’investissements pour l’installation de points de recharge ouverts au public (estimations Panorama)
Hypothèses :
A partir des données historiques, nous faisons l’hypothèse que les collectivités installeront près de 50 % des points de recharge ouverts au public dans les scénarios (notamment voirie) et porteront ainsi en moyenne près de 50 % des besoins d’investissements dans les points de recharge ouverts au public.
Nous estimons le nombre de points de recharge installés par les CT pour évaluer les dépenses d’exploitation qui y seront associés (à partir des coûts micro identifiés plus haut pour la maintenance, la supervision et l’exploitation commerciale).
Résultats : Les besoins d’investissements et d’exploitation des collectivités pour développer les IRVE
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales

## Slide 46: 4) Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) 8/9
Etape 3) : Estimation de la part des besoins en dépenses d’investissements portée par les différents blocs de collectivités locales
Identification des porteurs de projets au sein des collectivités
Une revue de littérature (Cranois & Baron, 2015, Frotey & Castex, 2017, Institut Paris Région, 2020) nous permet d’identifier 3 porteurs de projets publics (syndicats d’énergie, intercommunalité, communes). Cela est confirmé par les porteurs de projets recensés dans le Panorama des financements climat 2021.
Nous attribuons les syndicats d’énergie au bloc communal. L’ensemble des dépenses d’investissement est donc porté par le bloc communal.
Part des dépenses portées en interne par les différents acteurs du bloc communal :
Catégorie de territoire | Part des besoins (%) | Porteur de projet | Source :
Aire urbaine de Paris - urbain | 12,50 | Communes / Intercommunalité | La répartition des porteurs de projets au sein du bloc communal est réalisée par I4CE sur la base de : Poupeau, F.(2019), De l’électrification à la transition énergétique : des syndicats d’énergie en quête de consolidation institutionnelle
Aire urbaine de Paris - périurbain | 3,50 | Syndicats d’énergie | 
Grandes aires urbaines - urbain | 36,50 | Communes / Intercommunalité | 
Grandes aires urbaines - périurbain | 27,50 | Syndicats d’énergie | 
Petites aires urbaines - urbain | 3,50 | « | 
Petites aires urbaines - périurbain | 4,00 | « | 
Espaces ruraux | 12,50 | « | 
TOTAL | 100,00 |  | 
Source : CODA Stratégies et al, « Etudes économiques – Infrastructures de recharge pour véhicule électrique », 2019
Résultats : Nous estimons qu’au sein du bloc communal les intercommunalités et communes portent l’investissement pour 49% des PDC et les syndicats d’énergie pour les 51% restant.
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales

## Slide 47
 | Investissements portés par les collectivités ? | dont Régions | dont Départements | dont Bloc communal
 |  | Part (%) | Part (%) | Part (%)
 |  | Part (%) | Part (%) | Part (%)
Bornes de recharge ouvertes au public | oui, 48% | 0% | 0% | 100% dont 51% portés par les syndicats d’énergie
Nous considérons que les hypothèses sur la part des investissements portés par les collectivités et leur répartition entre bloc de collectivités sont fixes dans le temps et entre les scénarios.
Nous attribuons l’entretien aux collectivités ayant réalisé l’investissement, dans les même proportions que l’investissement réalisé.
Tableau récapitulatif des hypothèses retenues pour estimer la part des besoins en dépenses d’investissements IRVE portés par chaque bloc de collectivités locales
Etape 3) : Estimation de la part des besoins en dépenses d’investissements et d’entretien portée par les différents blocs de collectivités locales
4) Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) 9/9
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales

## Slide 48: 5) Aménagements cyclables - HISTORIQUE
Périmètre | Investissements dans les aménagements cyclables
Méthode de recensement des investissements | Volumes renseignés par amenagements-cyclables.fr (géovélo) Hypothèses de coûts unitaires à partir de l’étude de l’ADEME sur l’écosystème vélo (2020)
Attribution aux collectivités à ce stade | 100 % d’aménagements cyclables attribués aux collectivités locales
Pistes alternatives de méthode d’attribution | Tenir compte de la part d’aménagements cyclables sur les routes nationales pour les attribuer à l’Etat ? Alternative chiffrage : agréger les dépenses en aménagements cyclables de plusieurs CT (régions, départements, métropoles)
Investissements réalisés en 2021 (part dans le total sectoriel) | 790 mio EUR (soit 100 % des investissements climat du secteur)

## Slide 49: 5) Aménagements cyclables (PROSPECTIF - 1/8)
Objectif : favoriser le report modal vers le vélo.
Périmètre de l’action :
Sont inclus : les dépenses d’investissements pour la création de pistes cyclables (= chaussées réservées exclusivement aux cycles) sur le réseau routier existant, de voies vertes en site propre et des aménagements annexes (arceaux, box « antivol », signalisation, feux de circulation, ponts, passerelles…) + les dépenses d’entretien de l’ensemble de ces aménagements cyclables.
Sont exclus : les dépenses d’investissements et d’entretien des bandes cyclables dont les coûts sont négligés ainsi que les dépenses pour les dispositifs VLS – Vélo libre service (manque de données).
Périmètre du chiffrage :
Coûts/surcoûts ? : Les dépenses d’investissement et d’entretien correspondent aux coûts totaux.
Portage ou financement des investissements ? : Nous estimons que l’ensemble des besoins en dépenses d’investissements et d’entretien sont portés par les collectivités.
Type de méthodologie appliquée : territorialisation
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales

## Slide 50: 5) Aménagements cyclables (PROSPECTIF - 2/8)
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
SNBC : vise une part modale de 12% en 2030 et de 15% en 2050.
S0 : La part modale de l’automobile reste prépondérante hormis dans les centres des grandes villes qui voient un développement soutenu du vélo
S1 : Les modes actifs, dont le vélo, profitent de la proximité. Ce scénario atteint en 2030 une part modale un peu en-dessous de celle de l’Allemagne actuellement.
S2 : ce scenario est celui de plus fort développement du vélo. Il atteint en 2050 la situation des Pays-Bas actuels, en un peu plus ambitieux encore.
S3 : Dans le centre des grandes villes, l’usage du vélo augmente. (…) La pratique se développe aussi en banlieue, (…). Cependant, le vélo peine à s’imposer dans les périphéries éloignées
S4 : identique au tendanciel
Chart: La mobilité à vélo
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Historique | 5 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7
SNBC | 5 | 7.1 | 9.2 | 11.3 | 13.4 | 15.5 | 17.6 | 19.7 | 21.8 | 23.9 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.8 | 29.2 | 29.6 | 30 | 30.4 | 30.8 | 31.2 | 31.6 | 32 | 32.4 | 32.8 | 33.2 | 33.6 | 34
ADEME S0 Tendanciel | 7.2 | 7.48 | 7.76 | 8.04 | 8.32 | 8.6 | 8.88 | 9.16 | 9.44 | 9.72 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15
ADEME S1 Sobriété | 7.2 | 8.38 | 9.56 | 10.74 | 11.92 | 13.1 | 14.28 | 15.46 | 16.64 | 17.82 | 19 | 21.285 | 23.57 | 25.855 | 28.14 | 30.425 | 32.71 | 34.995 | 37.28 | 39.565 | 41.85 | 44.135 | 46.42 | 48.705 | 50.99 | 53.275 | 55.56 | 57.845 | 60.13 | 62.415 | 64.7
ADEME S2 Soutenabilité | 7.2 | 9.36 | 11.52 | 13.68 | 15.84 | 18 | 20.16 | 22.32 | 24.48 | 26.64 | 28.8 | 31.68 | 34.56 | 37.44 | 40.32 | 43.2 | 46.08 | 48.96 | 51.84 | 54.72 | 57.6 | 60.48 | 63.36 | 66.24 | 69.12 | 72 | 74.88 | 77.76 | 80.64 | 83.52 | 86.4
ADEME S3 Techno. vertes | 7.2 | 8.23 | 9.26 | 10.29 | 11.32 | 12.35 | 13.38 | 14.41 | 15.44 | 16.47 | 17.5 | 18.325 | 19.15 | 19.975 | 20.8 | 21.625 | 22.45 | 23.275 | 24.1 | 24.925 | 25.75 | 26.575 | 27.4 | 28.225 | 29.05 | 29.875 | 30.7 | 31.525 | 32.35 | 33.175 | 34
ADEME S4 Pari répar. | 7.2 | 7.48 | 7.76 | 8.04 | 8.32 | 8.6 | 8.88 | 9.16 | 9.44 | 9.72 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15
 Historique  SNBC  S1  S2  S3  S4
Etape 1 : Estimation des besoins d’investissements et d’entretien au niveau national
Etape 1 - a) Identification des hypothèses d’évolution de la mobilité à vélo, données Ademe – Transition(s) 2050 et DGEC.

## Slide 51: 5) Aménagements cyclables (PROSPECTIF - 3/8)
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
Données d’entrée :
- Hypothèses qualitatives d’évolution du réseau dans les scénarios (sources Ademe – Transition(s) 2050 et DGEC) :
SNBC : un réseau en fort développement d’ici 2030 puis qui continue de se développer plus lentement en conservant une fréquentation élevée
S0 : Le réseau cyclable continue de se développer au rythme historique jusqu’en 2030 puis plafonne au-delà.
S1 : Très fort développement du réseau, notamment des véloroutes dans le cadre d’un tourisme de masse à vélo
S2 : développement extrêmement rapide du réseau cyclable, qui couvre une grande partie des villes et s’étend vers les périphéries
S3 : le réseau reste très concentré dans les centre-ville, avec une fréquentation très élevée, mais peu de changement en dehors des villes
S4 : quasi-identique au tendanciel
Etape 1 - b) Estimation de l’évolution du réseau de pistes cyclables et de voies vertes dans les différents scénarios
- Hypothèses quantitatives d’évolution du réseau dans chaque scénario :
Evolution par an des taux d'équipement en pistes cyclables des différents segments du réseau routier (urbain principal, urbain diffus, routes à faibles trafic). Source : I4CE d’après les hypothèses qualitatives Ademe/DGEC sur l’évolution de la mobilité et du réseau de chaque scénario et de discussions avec des experts de l’Ademe et du Shift Project.
Les km de véloroutes (pistes cyclables sur routes départementales) et de voies vertes en site propre construites chaque année pour chaque scénario. Source : données transmises par l’Ademe pour les scénarios S1 à S4 et issues des objectifs du Schéma national des véloroutes (SNV) pour la SNBC.
Résultats intermédiaires : Ces hypothèses permettent de déterminer les km de réseau à construire annuellement pour chaque type de segment routier.

## Slide 52: 5) Aménagements cyclables (PROSPECTIF - 4/8)
Scénarios de l’étude Vertigo Lab et al., « Impact économique et potentiel de développement des usages du vélo en France », 2020 :
Scénario 1 « tendanciel » prolongeant les évolutions enregistrées dans les dix dernières (…) poursuite de la forte augmentation dans Paris et le centre des grandes agglomérations, avec une fracture territoriale forte.
Scénario 2 “de rattrapage” une accélération du développement de la pratique à Paris et dans le centre des grandes villes, (…) augmentations dans la banlieue (…) et dans les villes moyennes (…) rupture dans les territoires de moyenne et faible densité avec un déploiement à grande échelle du VAE.
Scénario 3 “volontariste” développé dans le cadre du programme Shift Project (Francisco Luciano, 2017), en ciblant plus particulièrement les zones de moyenne densité.(…) proche du cas des Pays-Bas en un peu plus ambitieux encore.
 |  |  | Part modale* (%) | Mobilité vélo (mds pkm) | Réseau (x1000km) | Réseau (km/hab.) | Circulation (passages / jour)*
Vertigo Lab | 2009-2019 |  | 2,9% |  | 45 |  | ±100
 | 2030 | scen. 1 | 3,5% | 11 | 60 | 1 | 179
 |  | scen. 2 | 9,0% | 28 | 100 | 1,5 | 276
 |  | scen 3. | 23,7% | 73 | 138 | 2 | 526
SNBC | 2030 |  | 12% | 26 | 92 | 1,4 | 227
 | 2050 |  | 15% | 34 | 125 | 1,8 | 220
ADEME | 2030 | S0 | 4% | 10 | 61 | 0,9 | 133
 |  | S1 | 7% | 19 | 131 | 1,9 | 111
 |  | S2 | 9% | 29 | 171 | 2,5 | 115
 |  | S3 | 7% | 18 | 75 | 1,1 | 187
 |  | S4 | 4% | 10 | 59 | 0,9 | 128
 | 2050 | S0 | 5% | 15 | 67 | 1,0 | 180
 |  | S1 | 24% | 65 | 247 | 3,6 | 179
 |  | S2 | 21% | 86 | 388 | 5,6 | 122
 |  | S3 | 12% | 34 | 101 | 1,5 | 271
 |  | S4 | 5% | 15 | 64 | 0,9 | 162
* potentiellement surestimé car tous les kilomètres ne sont pas parcourus sur le réseau cyclable. Vertigo Lab et al, 2020
Etape 1 - c) Récapitulatif des hypothèses d’évolution de la mobilité et du réseau de pistes cyclables pour chaque scénario (et comparaison avec les scénarios Vertigo Lab. en point de repère)
Tableau récapitulatif : évolution de la mobilité et du réseau de pistes cyclables dans les différents scénarios
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales

## Slide 53: 5) Aménagements cyclables (PROSPECTIF - 5/8)
Données d’entrée :
Le nombre de km de réseau à construire annuellement pour chaque type de segment routier (résultats de l’étape 1) b))
Les coûts unitaires :
  De 100 à 900 € par mètre linéaire selon l’environnement ouvert ou urbain.
  Dans la SNBC, le S1 et le S2, la croissance du réseau hors des villes en réduit le coût unitaire.
  Dans le S3 et S4, le coût unitaire moyen reste élevé car le réseau se concentre dans les villes
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
Etape 1 - d) Estimation des besoins d’investissements agrégés au niveau national
 | k€/km
Réseau urbain principal | 900
Réseau urbain diffus | 500
Véloroutes départementales | 250
Routes à faible trafic | 150
Tableau : Coûts unitaires d’investissements des pistes cyclables par type de voirie (segment routier)
Sources : Vertigo Lab et al., « Impact économique et potentiel de développement des usages du vélo en France », 2020 / Agence de la Transition Ecologique, « Développer le système vélo en Ile de France », 2021 / Enquête Territoires 2019, Vélo et territoires, Ademe, décembre 2019
Résultats : les investissements dans les aménagements cyclables sont obtenus en multipliant les km de réseau à construire annuellement pour chaque type de segment routier aux coûts unitaires correspondants.
NB : Ces coûts unitaires sont fixes dans nos calculs : ils ne varient pas entre les scénarios et dans le temps.

## Slide 54: 5) Aménagements cyclables (PROSPECTIF - 6/8)
Données d’entrée :
Le nombre de km de réseau à construire annuellement pour chaque type de segment routier (résultats de l’étape 1) b))
Les coûts unitaires d’entretien des pistes cyclables (cf. tableau ci-dessous).
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
Etape 1 - e) Estimation des besoins en dépenses d’entretien agrégés au niveau national
Tableau : Coûts unitaires d’entretien des pistes cyclables par type de voirie (segment routier)
Source : Enquête Territoires 2019, Vélo et territoires, Ademe, décembre 2019
L'enquête Territoires 2019 donne des coûts moyens d'entretien de 1300€/km/an pour les aménagements cyclables. Cela varie fortement en fonction des sites et des choix faits (entre 200€ et 4000€).
Faute de données plus précises, nous utilisons cette moyenne pour l'ensemble des pistes cyclables.
Résultats : les dépenses d’entretien des aménagements cyclables sont obtenus chaque année en multipliant les km de réseau existant par les coûts unitaires d’entretien.
NB : Ces coûts unitaires sont fixes dans nos calculs : ils ne varient pas entre les scénarios et dans le temps.
 |  | (unité) |  | €/km
Pistes cyclables sur routes existantes |  | €/km | A | 1300
Réseau urbain principal |  |  | " | 1300
Réseau urbain diffus |  |  | " | 1300
Grande liaisons interurbaines (véloroutes en voies partagées) |  |  | " | 1300
Petites liaisons interurbaines (routes à faible trafic) |  |  | " | 1300
Voies verts en site propre |  |  | " | 1300

## Slide 55: 5) Aménagements cyclables (PROSPECTIF - 7/8)
Etape 2 : Estimation de la part des besoins en dépenses d’investissements et d’entretien portée par les collectivités locales
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
Pour les blocs départemental et communal : les hypothèses de répartition découlent des compétences voiries des collectivités : - Les départements sont responsables des routes départementales (= réseau interurbain). - Les communes et EPCI sont responsables de l'ensemble des voies communales et de toutes les voies du territoire (sauf RD, RN et autoroutes).
Pour le bloc régional : D’après Vertigo Lab et al. dans l’étude Impact économique et potentiel de développement des usages du vélo en France : « Les Régions sont des financeurs importants du réseau des véloroutes et voies vertes (VVV) mais assurent peu de maîtrise d’ouvrage assurées par les départements et les EPCI. Elles portent en revanche les investissements liés aux intermodalités et au stationnement en gare. » Comme le périmètre étudié dans notre étude pour les aménagements cyclables ne distingue pas les investissements cyclables dans les pôles d'intermodalités et les gares, nous partons de la part historique des investissements portés par les Régions pour déterminer le part qu’elles portent dans les besoins d’investissements. Or, toujours d’après l’étude Vertigo Lab et al., les Régions ont porté 4 % des investissements cyclables en 2018. Nous considérons donc que les Régions portent 4 % de l'ensemble des investissements dans les aménagements cyclables – ces investissements étant en totalité dédiés aux intermodalités et stationnement en gare.

## Slide 56: 5) Aménagements cyclables (PROSPECTIF - 8/8)
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
Etape 2) Estimation de la part des besoins d’investissements et d’entretien portée par les collectivités locales
 | Dépenses portées par les CT ? | Répartition entre bloc de collectivités |  | 
 |  | Régions | Départements | Bloc communal
 |  | Part (%) | Part (%) | Part (%)
 |  | Part (%) | Part (%) | Part (%)
Pistes cyclables - Réseau urbain principal | oui, 100 % | 0% | 0% | 100%
Pistes cyclables - Réseau urbain diffus | oui, 100 % | 0% | 0% | 100%
Pistes cyclables -Grandes liaisons interurbaines | oui, 100 % | 0% | 100% | 0%
Pistes cyclables - Petites liaisons interurbaines | oui, 100 % | 0% | 100% | 0%
Voies vertes en site propre | oui, 100 % | 0% | 100% | 0%
Aménagements cyclables gare/intermodalité | oui, 100 % | 100% | 0% | 0%
Nous considérons que les hypothèses sur la part des investissements portés par les collectivités et leur répartition entre bloc de collectivités sont fixes dans le temps et entre les scénarios.
Tableau récapitulatif des hypothèses retenues pour estimer la part des besoins en dépenses d’investissements et d’entretien cyclables portée par chaque bloc de collectivités locales

## Slide 57: 6) Infrastructures TCU - Transports en commun urbains (part CT) - HISTORIQUE
Périmètre | Les subventions d’investissements des CT perçues par les AOM quand AOM = syndicat mixte ( contribution de l’AOM via son budget général quand l’AOM = la collectivité)
Méthode de recensement des investissements | Investissements des AOM dans les transports en commun urbains donnés par les Comptes des transports, et recensement des investissements de la part des principales métropoles en 2020-2021 pour avoir les données 2021
Attribution aux collectivités à ce stade | Les investissements dans les TCU en Province sont attribués aux AOM, tandis que les investissements en IDF sont attribués à la RATP ou Ia SGP (entreprises publiques). Nous faisons des hypothèses pour estimer la part des investissements dans les TCU qui est financée par les collectivités sur leur budget général (sources : rapport Duron 2019, Compte des transports).
Investissements réalisés en 2020 et 2021 | Investissements TCU de province 2021 : 1,8 mds€ dont part CT : données non dispo. Investissements TCU Paris 2021 (RATP + SGPE) : 3,9 mds€ dont part CT : données non dispo. Investissements TCU de province 2020 : 1,6 mds€ dont part CT : 0,1 mds€ Investissements TCU Paris 2020 (RATP + SGPE) : 4,1 mds€ dont part CT : 0,6 mds€

## Slide 58: 6) Transports en commun urbains (TCU) – PROSPECTIF 1/12
Objectif : favoriser le report modal vers les transports en commun urbains pour diminuer les émissions de GES des transports
Périmètre de l’action :
Sont inclus :
les besoins en dépenses d’investissement pour le développement des infrastructures de transports en commun urbains en IDF et hors IDF et de modernisation uniquement pour le métro parisien (faute de données sur les autres segments). Les infrastructures TCU correspondent aux aménagements des transports en commun en site propre : voies du métros, voies tramways, voies de bus hors et en IDF.
Cas du transilien, des RER et des futurs RER-m : Dans cet exercice prospectif, nous ne sommes pas en mesure de distinguer les besoins Transilien/RER en IDF de ceux pour l'ensemble du RFN. Par simplification, les RER sont incorporés avec les transiliens et l'éventuelle croissance des trafics ne génère des besoins d'investissement que sur le RFN (on néglige les besoins sur les tronçons RATP). Ainsi, les besoins d’investissements dans le Transilien et le RER sont intégrés dans la fiche ferroviaire, de même que pour le RER-m.
Sont exclus :
les dépenses d’investissement pour l’entretien/la modernisation des infrastructures (sauf pour métro parisien dont les dépenses sont incluses), les investissements pour les RER-métropolitains (cf. fiche TER/RER-m) ainsi que les investissements pour le renouvellement et le verdissement du matériel roulant (faisabilité à l’étude dans la fiche correspondante).
Les dépenses d’exploitation/de fonctionnement
Périmètre du chiffrage :
Coûts/surcoûts ? : Les dépenses d’investissement estimées correspondent aux coûts totaux.
Portage ou financement des investissements ? : Financements : nous nous intéressons à l’évolution des subventions d’investissements des collectivités aux gestionnaires d’infrastructures que sont la RATP et SNCF Réseau pour les TCU IDF et les AOM pour les TCU de province. Nous ne regardons pas les subventions d’investissements à la Société du Grand Paris (financement spécifique via l’emprunt et la fiscalité).
Type de méthodologie appliquée : territorialisation

## Slide 59: 6) Transports en commun urbains (TCU) – PROSPECTIF 2/12
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
Pour estimer les besoins d’investissements de manière désagrégée et bottom-up, il est nécessaire de différencier les TCU par type de TCU et selon leur localisation hors ou en IDF car les coûts ne sont pas les mêmes. Les segments ci-dessous ont été retenus par I4CE pour estimer les besoins d’investissements :
Segments en Ile-de-France
Métros
Grand Paris Express
RER et transiliens*
Tramways
Bus dont BHNS
Segments hors Ile-de-France
Métros
RER métropolitains*
Tramways
Bus dont BHNS
* intégrés au total de la mobilité TCU mais les investissements associés sont comptabilisés dans le fiche ferroviaire
Etape 1 : Estimation des besoins d’investissements au niveau national
Etape 1 - a) Identification des segments TCU pertinents pour le chiffrage des investissements

## Slide 60: 6) Transports en commun urbains (TCU) – PROSPECTIF 3/12
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Historique | 42416.01 | 43383.6 | 44440.59 | 44593
SNBC | 42416.01 | 43139.9989 | 43863.9878 | 44587.9767 | 45311.9657 | 46035.9546 | 46759.9435 | 47483.9324 | 48207.9213 | 48931.9102 | 49655.8991 | 50379.888 | 51103.877 | 51827.8659 | 52551.8548 | 53275.8437 | 54319.248 | 55362.6524 | 56406.0567 | 57449.461 | 58492.8653 | 59536.2697 | 60579.674 | 61623.0783 | 62666.4826 | 63709.887 | 64753.2913 | 65796.6956 | 66840.0999 | 67883.5043 | 68926.9086 | 69970.3129 | 71013.7172 | 72057.1216 | 73100.5259 | 74143.9302
ADEME S0 Tendanciel | 42416.01 | 42745.4775 | 43074.945 | 43404.4125 | 43733.88 | 44063.3476 | 44392.8151 | 44722.2826 | 45051.7501 | 45381.2176 | 45710.6851 | 46040.1526 | 46369.6201 | 46699.0876 | 47028.5552 | 47358.0227 | 47694.646 | 48031.2693 | 48367.8926 | 48704.5159 | 49041.1392 | 49377.7625 | 49714.3859 | 50051.0092 | 50387.6325 | 50724.2558 | 51060.8791 | 51397.5024 | 51734.1257 | 52070.7491 | 52407.3724 | 52743.9957 | 53080.619 | 53417.2423 | 53753.8656 | 54090.4889
ADEME S1 Sobriété | 42416.01 | 42646.9076 | 42877.8053 | 43108.7029 | 43339.6006 | 43570.4982 | 43801.3959 | 44032.2935 | 44263.1912 | 44494.0888 | 44724.9865 | 44955.8841 | 45186.7818 | 45417.6794 | 45648.5771 | 45879.4747 | 46102.2445 | 46325.0143 | 46547.7841 | 46770.5538 | 46993.3236 | 47216.0934 | 47438.8632 | 47661.6329 | 47884.4027 | 48107.1725 | 48329.9423 | 48552.712 | 48775.4818 | 48998.2516 | 49221.0214 | 49443.7912 | 49666.5609 | 49889.3307 | 50112.1005 | 50334.8703
ADEME S2 Soutenabilité | 42416.01 | 42907.2883 | 43398.5666 | 43889.8448 | 44381.1231 | 44872.4014 | 45363.6797 | 45854.958 | 46346.2362 | 46837.5145 | 47328.7928 | 47820.0711 | 48311.3493 | 48802.6276 | 49293.9059 | 49785.1842 | 50442.7801 | 51100.3759 | 51757.9718 | 52415.5677 | 53073.1636 | 53730.7594 | 54388.3553 | 55045.9512 | 55703.5471 | 56361.1429 | 57018.7388 | 57676.3347 | 58333.9306 | 58991.5264 | 59649.1223 | 60306.7182 | 60964.3141 | 61621.9099 | 62279.5058 | 62937.1017
ADEME S3 Techno. vertes | 42416.01 | 42898.9951 | 43381.9802 | 43864.9653 | 44347.9503 | 44830.9354 | 45313.9205 | 45796.9056 | 46279.8907 | 46762.8758 | 47245.8608 | 47728.8459 | 48211.831 | 48694.8161 | 49177.8012 | 49660.7863 | 50185.9649 | 50711.1435 | 51236.3221 | 51761.5007 | 52286.6793 | 52811.8579 | 53337.0366 | 53862.2152 | 54387.3938 | 54912.5724 | 55437.751 | 55962.9296 | 56488.1082 | 57013.2869 | 57538.4655 | 58063.6441 | 58588.8227 | 59114.0013 | 59639.1799 | 60164.3585
ADEME S4 Pari répar. | 42416.01 | 42728.8659 | 43041.7219 | 43354.5778 | 43667.4338 | 43980.2897 | 44293.1456 | 44606.0016 | 44918.8575 | 45231.7134 | 45544.5694 | 45857.4253 | 46170.2813 | 46483.1372 | 46795.9931 | 47108.8491 | 47457.3858 | 47805.9225 | 48154.4592 | 48502.9959 | 48851.5326 | 49200.0693 | 49548.606 | 49897.1427 | 50245.6794 | 50594.2161 | 50942.7528 | 51291.2895 | 51639.8262 | 51988.3629 | 52336.8996 | 52685.4363 | 53033.973 | 53382.5097 | 53731.0464 | 54079.5831
Données d’entrée :
Les données Ademe et DGEC ne précisent pas l’évolution de la mobilité pour chaque segment TCU identifiés plus haut ; leurs données sont agrégées par type de TCU voire pour l’ensemble des TCU (cf. graph. 1 ci-contre).
Des projections d’évolution de la mobilité sont réalisées par I4CE à partir de données historiques et prospectives pour chaque segment ; puis les résultats d’ensemble (cf. graphique 2) sont comparés aux trajectoires cibles issues des scénarios (comparaison graph 1 et 2).
Sources pour réalisées les projections par segment : données de l’Ademe (Transition(s) 2050), de l’Observatoire de la mobilité en Ile de France (OMNIL), de la CCTN, de la DGEC, du CEREMA, du COI, de la RATP et d’IDF Mobilités.
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Historique | 42336.01 | 43299.6 | 44349.59 | 44487.33
SNBC | 46895.2851 | 47222.9926 | 47563.7906 | 48104.8742 | 51045.2694 | 51547.4935 | 51942.8006 | 53450.0871 | 53734.9217 | 53967.5774 | 56559.2704 | 57245.4154 | 57931.5604 | 58617.7054 | 59303.8505 | 59989.9955 | 60676.1405 | 61362.2855 | 62048.4305 | 62734.5755 | 63822.6731 | 64801.7081 | 65780.7431 | 66759.7781 | 67738.8131 | 68717.8481 | 69696.8831 | 70675.9181 | 71654.9531 | 72633.9881 | 73613.0231
ADEME S0 Tendanciel | 46797.6403 | 47153.062 | 47521.5741 | 48090.3719 | 48906.0251 | 50533.2939 | 52011.4407 | 53546.4414 | 53858.9902 | 54119.36 | 56738.7672 | 56815.0522 | 56891.3372 | 56967.6222 | 57043.9072 | 57120.1922 | 57196.4772 | 57272.7622 | 57349.0472 | 57425.3322 | 57903.5698 | 57979.8548 | 58056.1398 | 58132.4248 | 58208.7098 | 58284.9948 | 58361.2798 | 58437.5648 | 58513.8498 | 58590.1348 | 58666.4198
ADEME S1 Sobriété | 46797.6403 | 47181.4093 | 47578.2689 | 48175.414 | 48955.1022 | 50428.8347 | 51705.2111 | 52602.3227 | 52831.677 | 53008.8524 | 54168.3775 | 54308.753 | 54449.1284 | 54589.5039 | 54729.8794 | 54870.2549 | 55010.6304 | 55151.0059 | 55291.3814 | 55431.7569 | 55572.1324 | 55712.5079 | 55852.8834 | 55993.2589 | 56133.6344 | 56274.0099 | 56414.3854 | 56554.7609 | 56695.1364 | 56835.5119 | 56975.8874
ADEME S2 Soutenabilité | 46797.6403 | 47256.065 | 47723.9186 | 48388.396 | 49296.0673 | 51011.6924 | 52574.5339 | 54190.5675 | 54580.4876 | 54914.5671 | 57604.0222 | 57769.6822 | 57934.7318 | 58099.1712 | 58263.0004 | 58426.2192 | 58588.8277 | 58750.826 | 58912.214 | 59072.9917 | 61082.1411 | 61241.6983 | 61400.6451 | 61558.9817 | 61716.708 | 61873.8241 | 62030.3298 | 62186.2253 | 62341.5105 | 62496.1854 | 62650.25
ADEME S3 Techno. vertes | 46965.2361 | 47406.822 | 47864.3397 | 48525.4783 | 49437.8567 | 51166.8417 | 52750.9158 | 54394.3295 | 54816.1909 | 55186.3306 | 57916.3205 | 58017.7543 | 58119.2939 | 58220.9395 | 58322.691 | 59871.5778 | 59973.5412 | 60075.6105 | 60177.7858 | 60280.067 | 60784.4067 | 61038.0197 | 61291.7387 | 61545.5636 | 61799.4945 | 62053.5312 | 62307.6739 | 62561.9226 | 62816.2772 | 63070.7377 | 63325.3041
ADEME S4 Pari répar. | 46864.6786 | 47083.6652 | 47316.6611 | 47751.3556 | 48435.3675 | 49934.0636 | 51285.9264 | 52695.2065 | 52881.0119 | 53013.1732 | 55065.6846 | 55237.6399 | 55253.3835 | 55269.1262 | 55284.8681 | 55300.6091 | 55316.3492 | 55332.0884 | 55347.8268 | 55363.5643 | 55379.301 | 55395.0368 | 55410.7717 | 55426.5057 | 55442.2389 | 55457.9712 | 55473.7027 | 55489.4332 | 55505.1629 | 55520.8918 | 55224.5448
 Historique  SNBC  S0  S1  S2  S3  S4
La projection par segment est plutôt en « avance » sur la cible pour 2030. La construction du Grand Paris Express contribue à cette avance, mais sa fréquentation future est très incertaine.
Etape 1 - b) Réalisation des projections d’évolution de la mobilité par segment TCU
1
2

## Slide 61: Résultats : projection de la mobilité par segment TCU (données chiffrées disponibles dans l’excel Panorama) :
Chart: milliards de passagers-km
| 2020 | 2025 | 2030 | 2040 | 2050
Ile-de-France
Métro parisien | 8280.2236 | 8706.2933 | 8987.6601 | 9389.6127 | 9389.6127
Grand Paris Express | 174.8494 | 2982.4883 | 6664.3741 | 6664.3741 | 6664.3741
RER | 20180.85 | 20180.85 | 20180.85 | 20180.85 | 20180.85
Tramways IDF | 961.836 | 1375.4081 | 1545.4994 | 1545.4994 | 1545.4994
Bus IDF | 5640.6012 | 5640.6012 | 5640.6012 | 5640.6012 | 5640.6012
hors Ile-de-France
Métros hors IDF | 2694.941 | 2694.941 | 2694.941 | 2694.941 | 2694.941
RER métropolitains | 0 | 233.7 | 467.4 | 6668 | 15797.5
Tramways hors IDF | 2603.6986 | 2701.3434 | 2798.9882 | 3366.5486 | 3934.109
Bus hors IDF | 6358.2854 | 7031.8681 | 7578.9564 | 7672.246 | 7765.5356
total | 46895.2851 | 51547.4935 | 56559.2704 | 63822.6731 | 73613.0231
Chart: milliards de passagers-km
| 2020 | 2025 | 2030 | 2040 | 2050
Ile-de-France
Métro parisien | 8280.2236 | 8706.2933 | 8987.6601 | 9389.6127 | 9389.6127
Grand Paris Express | 174.8494 | 1927.3627 | 6664.3741 | 6664.3741 | 6664.3741
RER | 20180.85 | 20180.85 | 20180.85 | 20180.85 | 20180.85
Tramways IDF | 961.836 | 1375.4081 | 1545.4994 | 1545.4994 | 1545.4994
Bus IDF | 5640.6012 | 5640.6012 | 5640.6012 | 5640.6012 | 5640.6012
hors Ile-de-France
Métros hors IDF | 2694.941 | 2694.941 | 2694.941 | 2694.941 | 2694.941
RER métropolitains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tramways hors IDF | 2506.0538 | 2670.8294 | 2835.605 | 2835.605 | 2835.605
Bus hors IDF | 6358.2854 | 7031.8681 | 7578.9564 | 7578.9564 | 7578.9564
total | 46797.6403 | 50228.1539 | 56128.4872 | 56530.4398 | 56530.4398
Chart: milliards de passagers-km
| 2020 | 2025 | 2030 | 2040 | 2050
Ile-de-France
Métro parisien | 8280.2236 | 8706.2933 | 8706.2933 | 8706.2933 | 8706.2933
Grand Paris Express | 174.8494 | 1652.0252 | 4033.5943 | 4033.5943 | 4033.5943
RER | 20180.85 | 20180.85 | 20180.85 | 20180.85 | 20180.85
Tramways IDF | 961.836 | 1375.4081 | 1545.4994 | 1545.4994 | 1545.4994
Bus IDF | 5640.6012 | 5640.6012 | 5640.6012 | 5640.6012 | 5640.6012
hors Ile-de-France
Métros hors IDF | 2694.941 | 2694.941 | 2694.941 | 2694.941 | 2694.941
RER métropolitains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tramways hors IDF | 2506.0538 | 3146.8478 | 3787.6418 | 3970.7258 | 4153.8098
Bus hors IDF | 6358.2854 | 7337.0081 | 8189.2364 | 10172.7573 | 12156.2783
total | 46797.6403 | 50733.9747 | 54778.6575 | 56945.2624 | 59111.8674
Chart: milliards de passagers-km
| 2020 | 2025 | 2030 | 2040 | 2050
Ile-de-France
Métro parisien | 8280.2236 | 8706.2933 | 8987.6601 | 9389.6127 | 9389.6127
Grand Paris Express | 174.8494 | 1927.3627 | 6664.3741 | 8111.4035 | 8111.4035
RER | 20180.85 | 20180.85 | 20180.85 | 20180.85 | 20180.85
Tramways IDF | 961.836 | 1375.4081 | 1545.4994 | 1545.4994 | 1545.4994
Bus IDF | 5640.6012 | 5640.6012 | 5640.6012 | 5640.6012 | 5640.6012
hors Ile-de-France
Métros hors IDF | 2694.941 | 2694.941 | 2694.941 | 2694.941 | 2694.941
RER métropolitains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tramways hors IDF | 2506.0538 | 3454.3679 | 4311.14 | 4755.9731 | 5139.7782
Bus hors IDF | 6358.2854 | 7031.8681 | 7578.9564 | 8763.2602 | 9947.564
total | 46797.6403 | 51011.6924 | 57604.0222 | 61082.1411 | 62650.25
Chart: milliards de passagers-km
| 2020 | 2025 | 2030 | 2040 | 2050
Ile-de-France
Métro parisien | 8280.2236 | 8706.2933 | 8987.6601 | 9389.6127 | 9389.6127
Grand Paris Express | 174.8494 | 1927.3627 | 6664.3741 | 8111.4035 | 8111.4035
RER | 20180.85 | 20180.85 | 20180.85 | 20180.85 | 20180.85
Tramways IDF | 961.836 | 1375.4081 | 1545.4994 | 1545.4994 | 1545.4994
Bus IDF | 5640.6012 | 5640.6012 | 5640.6012 | 5640.6012 | 5640.6012
hors Ile-de-France
Métros hors IDF | 2862.5368 | 3030.1327 | 3197.7285 | 3449.1222 | 3700.516
RER métropolitains | 0 | 0 | 0 | 311.6 | 2134.4
Tramways hors IDF | 2506.0538 | 3211.2171 | 3964.4399 | 4344.1561 | 4734.5522
Bus hors IDF | 6358.2854 | 7094.9766 | 7735.1672 | 7811.5615 | 7887.869
total | 46965.2361 | 51166.8417 | 57916.3205 | 60784.4067 | 63325.3041
Chart: milliards de passagers-km
| 2020 | 2025 | 2030 | 2040 | 2050
Ile-de-France
Métro parisien | 8280.2236 | 8706.2933 | 8706.2933 | 8706.2933 | 8706.2933
Grand Paris Express | 174.8494 | 1927.3627 | 6664.3741 | 6664.3741 | 6664.3741
RER | 20180.85 | 20180.85 | 20180.85 | 20180.85 | 20180.85
Tramways IDF | 961.836 | 1375.4081 | 1545.4994 | 1545.4994 | 1545.4994
Bus IDF | 5640.6012 | 5640.6012 | 5640.6012 | 5640.6012 | 5640.6012
hors Ile-de-France
Métros hors IDF | 2761.9793 | 2829.0177 | 2896.056 | 3046.8923 | 3197.7285
RER métropolitains | 0 | 0 | 0 | 311.6 | 623.2
Tramways hors IDF | 2506.0538 | 3018.689 | 3531.3242 | 3531.3242 | 3531.3242
Bus hors IDF | 6358.2854 | 6255.8416 | 5900.6864 | 5751.8665 | 5134.674
total | 46864.6786 | 49934.0636 | 55065.6846 | 55379.301 | 55224.5448
SNBC
S1
S2
Tendanciel (S0)
S3
S4
 Métro parisien  Grand Paris Express  RER et transiliens  Tramways IDF  Bus IDF  Métro hors IDF  Tramways hors IDF  RER-M  Bus hors IDF
Cible mobilité du scénario
Etape 1 - b) Réalisation des projections d’évolution de la mobilité par segment TCU
6) Transports en commun urbains (TCU) – PROSPECTIF 4/12
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales

## Slide 62: 6) Transports en commun urbains (TCU) – PROSPECTIF 5/12
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
Données d’entrée :
Pour chaque segment de TCU, I4CE réalise des projections de développement des infrastructures à partir des données sur :
la situation actuelle des infrastructures, de la fréquence et du remplissage du mode (pour chaque segment) ;
l’évolution des voyageurs.km pour chaque segment dans chaque scénario (résultats étape 1) ;
les projets programmés dont on a connaissance (IDF uniquement) ;
les orientations de chaque scénario (SNBC, ADEME…) pour ce mode, d'après les narratifs et les hypothèses transmises par les auteurs.
Sources utilisées pour les projections d’infrastructures : données de l’Ademe (Transition(s) 2050), de l’Observatoire de la mobilité en Ile de France (OMNIL), de la CCTN, de la DGEC, du CEREMA, du COI, de la RATP et d’IDF Mobilités.
Résultats : Les km d’infrastructures à déployer pour chaque segment TCU par an et par scénario
Etape 1 : Estimation des besoins d’investissements au niveau national
Etape 1 - c) Estimation des besoins en infrastructures par segment TCU

## Slide 63
Segment |  | SNBC | S0 |  | S1 |  | S2 |  | S3 | S4 | S4
IDF | Métro parisien | Extensions L4, L11 et L12 avant 2025, L1 et L10 entre 2025 et 2040 + modernisation constante | Idem SNBC |  | Idem SNBC, sauf abandon des extensions L1 et L10 |  | Idem SNBC/S1 |  | Idem SNBC/S1 | Idem SNBC, sauf abandon des extensions L1 et L10 | Idem SNBC, sauf abandon des extensions L1 et L10
 | RER | Fréquentation et infrastructures identiques à l’historique |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Tramways | Pour tous les scénarios, on considère que les chantiers d'extensions programmés par IDFM sont réalisés dans les délais envisagés actuellement. La plupart des chantiers sont terminés d'ici 2030, 74km de lignes supplémentaires pour un total de 179. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Bus | perspectives limitées pour les BHNS, les lignes principales étant desservies par des systèmes plus capacitaires (tramways, métros…). |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Hors IDF | Métro | La croissance des métros se concentre en IDF, hors IDF ce sont plutôt des tramways | Pas de nouvelles constructions | Pas de nouvelles constructions | Pas de nouvelles constructions | Pas de nouvelles constructions, préférence pour le Tramway | Pas de nouvelles constructions, préférence pour le Tramway | 50 km de nouvelles lignes augmentation d'environ 50% par rapport à l'offre actuelle. | 50 km de nouvelles lignes augmentation d'environ 50% par rapport à l'offre actuelle. |  | 25 km de nouvelles lignes augmentation d'environ 25% par rapport à l'offre actuelle.
 | RER-M | fort développement des TCU ferrés et donc des RER-M, notamment au-delà de 2030 14 villes équipées dont 5 grands réseaux* en 2050 | Aucune réalisation, le potentiel de report modal est peu mobilisé | Aucune réalisation, le potentiel de report modal est peu mobilisé | Les RER-M sont peu développés au profit du tramways et des bus | Ce scénario ne mentionne pas les RER-M, on considère qu'ils ne sont pas du tout développés | Ce scénario ne mentionne pas les RER-M, on considère qu'ils ne sont pas du tout développés | Développement important mais moins prononcé que dans la SNBC. 5 villes équipées mais pas de grand réseau en 2050 | Développement important mais moins prononcé que dans la SNBC. 5 villes équipées mais pas de grand réseau en 2050 |  | Développement plus ponctuel des RER-M : 4 petits réseaux
 | Tramways | l'offre croît de 60% par rapport à 2015 (DGEC), soit +390km de lignes | +90km de lignes, toutes avant 2030 | +90km de lignes, toutes avant 2030 | +450 km de lignes | +1000km de lignes | +1000km de lignes | +350km de lignes | +350km de lignes |  | +280km de lignes
 | Bus | Atteint 1800km BHNS à 2030 puis 1920km à 2050 | Le 4ème AAP porte les BHNS à 1800km, en 2030 pas de croissance au-delà | Le 4ème AAP porte les BHNS à 1800km, en 2030 pas de croissance au-delà | 1800km de BHNS, progression des bus classiques à 45 000 km de lignes | Le rythme actuel de développement du BHNS se poursuit : 3300km de lignes en 2050 | Le rythme actuel de développement du BHNS se poursuit : 3300km de lignes en 2050 | Idem S0 car préférence pour les métros et tramways. | Idem S0 car préférence pour les métros et tramways. |  | Environ la moitié des de bus (hors BHNS) sont fermées, au profit des modes massifiés
* Grand réseau = 200km de lignes soit équivalent au RER C, 115 trains par jour, 2 mds€ d’investissements. Source : projet de RER Métropolitain de Bordeaux
Récapitulatif des hypothèses retenues pour les projections par segment TCU (hors GPE, cf. slide suivante)

## Slide 64: 6) Transports en commun urbains (TCU) – PROSPECTIF 7/12
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
SNBC : Les chantiers se terminent dans les délais annoncés par le "recalage" annoncé par le Premier Ministre le 22 février 2018.
S0 : Les chantiers se terminent dans les délais actuellement projetés, c’est-à-dire tenant compte de l'actualisation annoncée par la SGP en juillet 2021.
S1 : Dans cette projection, les chantiers qui ont débuté avant 2020 sont menés à terme. Les autres tronçons ne sont pas engagés. LA fréquentation plafonne à 75% des lignes du métro parisien*
S2: Le réseau du GPE est terminé en 2030 selon le calendrier annoncé en 2021 + bouclage des lignes 15 et 18 à l'horizon 2040.
S3 : Idem S2 + bouclage des lignes 15 et 18 à l'horizon 2035
S4 : Le réseau du GPE est terminé en 2030 selon le calendrier annoncé en 2021.
 Historique  SNBC  S0  S1  S2  S3  S4
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Historique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SNBC | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8
ADEME S0 Tendanciel | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 21.8 | 54.8 | 84.8 | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8
ADEME S1 Sobriété | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 21.8 | 54.8 | 84.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8
ADEME S2 Soutenabilité | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 21.8 | 54.8 | 84.8 | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8
ADEME S3 Techno. vertes | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 21.8 | 54.8 | 84.8 | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8
ADEME S4 Pari répar. | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 21.8 | 54.8 | 84.8 | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8
* Dans les autres scénarios, la fréquentation est identique à celle des lignes du métro parisien
Hypothèses retenues pour les projections GPE

## Slide 65: 6) Transports en commun urbains (TCU) – PROSPECTIF 8/12
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
Etape 1 : Estimation des besoins d’investissements au niveau national
Etape 1 – d) Estimation des besoins d’investissements dans les infrastructures TCU
Données d’entrée :
Les km d’infrastructures à déployer pour chaque segment TCU par an et par scénario (résultats étape 1-c)
Les coûts unitaires d’infrastructures par segment TCU (construction/extension et entretien/modernisation le cas échéant)
Les coûts à terminaison des projets d’infrastructures du GPE (lignes de métro) et leur calendrier de déploiement, source : Cour des Comptes et al., « La société du grand paris, Communication à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale ».
Segment TCU | Coût (M€/km) | Sources
Métros IDF (entretien/modernisation) | 3,9 | Le coût unitaire des investissements de modernisation et d'entretien est dérivé du rapport entre la taille du réseau et les investissements d'entretien et de modernisation au cours des cinq années récentes.
Métros IDF (construction/extension) | Entre 74 et 250 | RATP, projets d’extension du métro parisien
Tramways IDF (construction/extension) | 34 | Coût moyen des extensions constaté à partir des projets recensés par IDFM.
Bus IDF (construction/extension) | (pas de nouvelles infras) | SRCAE Île de France, Plan climat ville de Paris
Métros hors IDF (construction/extension)* | 100 | CEREMA ?
Tramways hors IDF(construction/extension) | 25 | Hypothèses DGEC
Bus hors IDF(construction/extension) | 2,5 | Etude d'impact de la LOM, p.167, ce coût constituant une moyenne entre des aménagements sur voie de circulation existante et la création d'une nouvelle voie réservée.
Tableau : coûts unitaires d’investissement pour la modernisation et de construction des infrastructures TCU (hors GPE)
NB : Ces coûts unitaires sont fixes dans nos calculs : ils ne varient pas entre les scénarios et dans le temps.

## Slide 66: 6) Transports en commun urbains (TCU) – PROSPECTIF 9/12
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
Etape 1 – d) Estimation des besoins d’investissements dans les infrastructures TCU
Résultats :
Les besoins d’investissements sont le produit des km d’infrastructures à déployer ou à moderniser et les coûts unitaires correspondants.
Pour le GPE, les besoins d’investissements sont issus des hypothèses retenues dans chaque scénario (cf. slide précédente) et des coûts à terminaison identifiés par la Cour des comptes pour les différentes lignes du GPE (cf. excel Pano, onglet GPE).
Dans tous les scénarios, les investissements actuels sont proches d’un pic historique et seraient amenés à baisser d’ici 2030 avec la conclusion des grands chantiers ;
Seul le S2 envisage d’accroitre encore les investissements ;
Après 2030, il y a nettement moins d’investissements de la part des opérateurs TCU, mais les projets de RER-M de la SNBC, du S3 et du S4, comptabilisés dans le champ ferroviaire, compensent un peu cette baisse
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Historique | 2146.194 | 2956.977 | 3946.611 | 4717.129 | 5455.2421
SNBC | 4886.3113 | 5112.7446 | 4995.9634 | 5024.3148 | 4962.7933 | 3095.1752 | 3068.2972 | 2995.7972 | 2441.8358 | 2359.3358 | 2339.3318 | 1530.5494 | 1530.5494 | 1530.5494 | 1530.5494 | 1530.5494 | 1530.5494 | 1530.5494 | 1530.5494 | 1530.5494 | 1569.8293 | 1319.8293 | 1319.8293 | 1319.8293 | 1319.8293 | 1319.8293 | 1319.8293 | 1319.8293 | 1319.8293 | 1319.8293 | 1319.8293
ADEME S0 Tendanciel | 4606.2653 | 4924.3653 | 4807.584 | 4835.9354 | 4774.4139 | 4687.7974 | 3619.3304 | 3087.4639 | 2533.5025 | 2451.0025 | 2430.9984 | 1128.2994 | 1128.2994 | 1128.2994 | 1128.2994 | 1128.2994 | 1128.2994 | 1128.2994 | 1128.2994 | 1128.2994 | 1167.5793 | 917.5793 | 917.5793 | 917.5793 | 917.5793 | 917.5793 | 917.5793 | 917.5793 | 917.5793 | 917.5793 | 917.5793
ADEME S1 Sobriété | 3867.1772 | 4835.2772 | 4718.496 | 4746.8474 | 4685.3259 | 4307.0427 | 3238.5757 | 2706.7092 | 2351.352 | 2268.852 | 2221.352 | 1168.8034 | 1168.8034 | 1168.8034 | 1168.8034 | 1168.8034 | 1168.8034 | 1168.8034 | 1168.8034 | 1168.8034 | 1168.8034 | 1168.8034 | 1168.8034 | 1168.8034 | 1168.8034 | 1168.8034 | 1168.8034 | 1168.8034 | 1168.8034 | 1168.8034 | 1168.8034
ADEME S2 Soutenabilité | 4606.2653 | 6199.3653 | 6082.584 | 6110.9354 | 6049.4139 | 5962.7974 | 4894.3304 | 4362.4639 | 3808.5025 | 3726.0025 | 3705.9984 | 2715.5494 | 2715.5494 | 2715.5494 | 2715.5494 | 2715.5494 | 2715.5494 | 2715.5494 | 2715.5494 | 2715.5494 | 2754.8293 | 1604.8293 | 1604.8293 | 1604.8293 | 1604.8293 | 1604.8293 | 1604.8293 | 1604.8293 | 1604.8293 | 1604.8293 | 1604.8293
ADEME S3 Techno. vertes | 5439.5986 | 5653.5319 | 5536.7507 | 5565.1021 | 5503.5806 | 5416.9641 | 4348.4971 | 4816.6306 | 4262.6691 | 4180.1691 | 4160.1651 | 2296.7994 | 2296.7994 | 2296.7994 | 2296.7994 | 2296.7994 | 1296.7994 | 1296.7994 | 1296.7994 | 1296.7994 | 1336.0793 | 1086.0793 | 1086.0793 | 1086.0793 | 1086.0793 | 1086.0793 | 1086.0793 | 1086.0793 | 1086.0793 | 1086.0793 | 1086.0793
ADEME S4 Pari répar. | 4939.5986 | 5466.0319 | 5349.2507 | 5377.6021 | 5316.0806 | 4937.7974 | 3869.3304 | 3337.4639 | 2783.5025 | 2701.0025 | 2653.5025 | 925.5534 | 925.5534 | 925.5534 | 925.5534 | 925.5534 | 925.5534 | 925.5534 | 925.5534 | 925.5534 | 925.5534 | 925.5534 | 925.5534 | 925.5534 | 925.5534 | 925.5534 | 925.5534 | 925.5534 | 925.5534 | 925.5534 | 925.5534
 Historique  SNBC  S0  S1  S2  S3  S4
Chart: Investissements dans les infrastructures des transports en commun, hors Île-de-France
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Historique | 1045.194 | 1311.977 | 1467.997 | 1615.88 | 1644.2421
SNBC | 280.8333 | 265.8333 | 313.3333 | 400.8333 | 470.8333 | 468.3333 | 395.8333 | 293.3333 | 210.8333 | 163.3333 | 402.25 | 402.25 | 402.25 | 402.25 | 402.25 | 402.25 | 402.25 | 402.25 | 402.25 | 402.25 | 402.25 | 402.25 | 402.25 | 402.25 | 402.25 | 402.25 | 402.25 | 402.25 | 402.25 | 402.25
ADEME S0 Tendanciel | 372.5 | 357.5 | 405 | 492.5 | 562.5 | 560 | 487.5 | 385 | 302.5 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADEME S1 Sobriété | 1022.5 | 1007.5 | 1055 | 1142.5 | 1212.5 | 1210 | 1137.5 | 1035 | 952.5 | 905 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318
ADEME S2 Soutenabilité | 1647.5 | 1632.5 | 1680 | 1767.5 | 1837.5 | 1835 | 1762.5 | 1660 | 1577.5 | 1530 | 687.25 | 687.25 | 687.25 | 687.25 | 687.25 | 687.25 | 687.25 | 687.25 | 687.25 | 687.25 | 687.25 | 687.25 | 687.25 | 687.25 | 687.25 | 687.25 | 687.25 | 687.25 | 687.25 | 687.25
ADEME S3 Techno. vertes | 1101.6667 | 1086.6667 | 1134.1667 | 1221.6667 | 1291.6667 | 1289.1667 | 1216.6667 | 1114.1667 | 1031.6667 | 984.1667 | 168.5 | 168.5 | 168.5 | 168.5 | 168.5 | 168.5 | 168.5 | 168.5 | 168.5 | 168.5 | 168.5 | 168.5 | 168.5 | 168.5 | 168.5 | 168.5 | 168.5 | 168.5 | 168.5 | 168.5
ADEME S4 Pari répar. | 914.1667 | 899.1667 | 946.6667 | 1034.1667 | 1104.1667 | 1101.6667 | 1029.1667 | 926.6667 | 844.1667 | 796.6667 | 74.75 | 74.75 | 74.75 | 74.75 | 74.75 | 74.75 | 74.75 | 74.75 | 74.75 | 74.75 | 74.75 | 74.75 | 74.75 | 74.75 | 74.75 | 74.75 | 74.75 | 74.75 | 74.75 | 74.75

## Slide 67: 6) Transports en commun urbains (TCU) – PROSPECTIF 10/12
Etape 2 : Estimation de la part des besoins en dépenses d’investissements portée par les collectivités locales
Données d’entrée/sources :
Les investissements historiques dans les infrastructures TCU en IDF par gestionnaire d’infrastructure (RATP, SNCF Réseau et la Société du Grand Paris) et hors IDF – Source : Le bilan annuel des transports, SDES, édition 2020 et excel Compte des transports associé
Les subventions d’investissements des collectivités locales à la l’EPIC RATP chaque année depuis 2011 (données historiques) – Source : Le bilan annuel des transports, SDES, édition 2020 et excel Compte des transports associé
Les subventions d’investissements des collectivités locales aux AO de province pour le transport public urbain par an depuis 2011 (données historiques) – Source : Le bilan annuel des transports, SDES, édition 2020 et excel Compte des transports associé
Rapport sur le modèle économique des transports collectifs, Philipe Duron, juin 2021
Les besoins d’investissements dans les TCU en IDF par gestionnaire d’infrastructures ( = porteur d’investissement), càd RATP, SNCF Réseau et la SGP et hors IDF.
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
Notes: Autres sources pour comprendre l’organisation et le financement des TCU :
Code des transports, article L241-1 à 4 - https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000023069295/2021-01-24/#LEGISCTA000023085739
Code des transports, article L2122 – 4 – 1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000023070394/2020-06-19
Rapport sur la situation en matière de développement durable, IDFM, 2020
Site IDFM : https://www.iledefrance-mobilites.fr/decouvrir/nos-missions + https://www.iledefrance-mobilites.fr/decouvrir/membres
Code des transports, article L241-2 à 4 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000023069301/2021-01-24/
Code des transports, article L2122 – 4 – 1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000023070394/2020-06-19
Sur les coûts et le financement du Grand Paris Express, Sénat, 2020 http://www.senat.fr/rap/r20-044/r20-044.html + http://www.senat.fr/rap/r20-044/r20-0445.html
L’essentiel sur le contrôle budgétaire relatif au coût et au financement du Grand Paris Express, Commission des Finances, Sénat, 2020 https://www.senat.fr/rap/r20-044/r20-044-syn.pdf
Quel modèle économique pour le Grand Paris Express ?, CCI Paris Ile de France, mai 2020, https://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/2020-12/2020-06-04-pp_financement_gpe-_version_finale.pdf

## Slide 68: 6) Transports en commun urbains (TCU) – PROSPECTIF 11/12
Etape 2 : Estimation de la part des besoins en dépenses d’investissements portée par les collectivités locales
Hypothèses retenues :
Pour les TCU en IDF :
  Nous faisons l’hypothèse que les collectivités ne contribuent pas aux financements portés par la Société du Grand Paris (pour le Grand Paris Express) - la SGP étant un EPIC de l’Etat se finançant principalement par l’emprunt et la fiscalité dédiée https://www.societedugrandparis.fr/qui-sommes-nous/cadre-juridique
  Les subventions d’investissements des collectivités à SNCF Réseau pour le développement du Transilien (et de certains segment des RER) sont comptabilisés dans la fiche « ferroviaire »
  Nous faisons l’hypothèse que les collectivités vont continuer de financer les besoins d’investissements de la RATP pour les TCU à hauteur de 37 % dont 20 % pour les Régions et 17 % pour les EPCI/Communes (part moyenne observée ces 10 dernières années).
Pour les TCU hors IDF :
  Peu de données existent sur les subventions d’investissements des collectivités pour les infrastructures TCU hors IDF :
    Le rapport Duron indique les collectivités financent env. 30 % du budget des AOM (fonctionnement et investissement confondu)
    Les données du compte du transport indiquent que les subventions d’investissements des collectivités aux AOM hors IDF représentent entre 5 et 10 % des investissements dans les infrastructures TCU hors IDF.
  Nous retenons l’hypothèse tirée des données du compte de transport en estimant que les collectivités financent surtout le fonctionnement des TCU, beaucoup plus important en volume que le budget d’investissement
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales

## Slide 69: 6) Transports en commun urbains (TCU) – PROSPECTIF 12/12
Etape 2 - Identification des hypothèses sur les porteurs des besoins d’investissements des TCU IDF – Tableau récapitulatif
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
Tableau 1 : Hypothèses retenues pour la part des investissements TCU portés et financés par les CT – exemple année 2030 du scénario 1 (S1) de l’Ademe
 | BESOINS D'INVESTISSEMENTS | BESOINS DE FINANCEMENTS | Sources/ Explications
 | Besoins d'investissements portés par les CT | Part des investissements financée par les CT | 
TCU hors IDF | non, AOM | 7 % | A
Régions | - | 0% | 
Départements | - | 0% | 
Bloc communal | - | 7% | 
TCU en IDF (RATP) | non, RATP | 37% | B
Régions |  | 20% | 
Départements |  | 0 % | 
Bloc communal |  | 17% | 
TCU en IDF (GPE) | non, SGP | 0 % | 
TCU en IDF (SNCF Réseau) | non, SNCF Réseau | Voir ferroviaire | 
Nous considérons que les hypothèses sur la part des investissements portés et financés par les collectivités et leur répartition entre bloc de collectivités sont fixes dans le temps et entre les scénarios.
A
B
Source : Comptes des transports, « Subventions A5.1-f Subventions des administrations publiques au profit des entreprises de transport public urbain de province ». Etant donné que les « AOM sont pour l’essentiel des intercommunalités à fiscalité propre » (rapport Duron), nous faisons l’hypothèse simplificatrice que les subventions d’investissements aux AOM de province sont réalisées par le bloc communal.
Source : à partir des données historiques des Comptes des transports, « A5.1-e Transferts de l’État et des collectivités locales à l'Epic RATP »

## Slide 70: 7) Infrastructures ferroviaires (subventions d’investissements) HISTORIQUE
Périmètre | Les subventions d’investissements des CT à SNCF Réseau
Méthode de recensement des investissements | Subventions d’investissements des CT à SNCF données par les Comptes des transports (hors Odal/SGP)
Attribution aux collectivités à ce stade | Les comptes des transports précisent les subventions d’investissements par échelon de collectivités (régions, départements, communes)
Investissements réalisés en 2020 et 2021 | Subventions d’investissements ferroviaires 2021 : non disponible à la date de parution de l’étude Subventions d’investissements ferroviaires 2020 : 919 M€

## Slide 71: 7) Infrastructures ferroviaires (dont RER-m et Transilien) PROSPECTIF 1/9
Objectif : favoriser le report modal vers les transports ferroviaires pour diminuer les émissions de GES des transports.
Périmètre de l’action :
Sont inclus : les besoins en dépenses d’investissement pour la régénération et le développement des infrastructures ferroviaires, càd les LGV, les grandes et moyennes lignes (UIC 2 à 6), les petites lignes TER (UIC 7 à 9) et le développement des infrastructures de RER-métropolitain. Les besoins en dépenses d’exploitation du TER.
Sont exclus : les besoins d’investissements pour le renouvellement et le verdissement du matériel roulant ferroviaire (faisabilité à l’étude).
Périmètre du chiffrage :
Coûts/surcoûts ? : Les dépenses d’investissement et d’exploitation estimées correspondent aux coûts totaux.
Portage ou financement des investissements ? : Les besoins d’investissements et d’exploitation dans le ferroviaire ne sont pas portés directement par les collectivités mais par le gestionnaire de réseau, SNCF Réseau. Nous incluons dans les besoins d’investissement des collectivités uniquement la contribution des collectivités aux investissements portés par SNCF Réseau (= financements des investissements). Les hypothèses sur le niveau de contribution aux investissements par bloc de collectivités et selon les types d’infrastructures sont décrites plus bas en étape 2.
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales

## Slide 72: 7) Infrastructures ferroviaires (dont RER-m et Transilien) PROSPECTIF 2/9
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
Pour estimer les besoins d’investissements de manière désagrégée et bottom-up, les investissements sont réparties en différents postes pour faciliter la projection :
La régénération :
La régénération des grandes lignes, d’après l’inventaire des besoins dressés par le COI ;
La mise en conformité du réseau : sécurité, environnement, interopérabilité
La régénération des petites lignes, d’après les besoins identifiés par le rapport Philizot ;
Les développements :
Les développements « COI » : résorption des « points noirs du réseau » d’après les besoins identifiés par le COI ;
Les développements des RER-m
Les développements FRET
Les extensions des grandes lignes identifiés par le COI ;
Les autres développements rendus nécessaires par l’accroissement des trafics :
  développement petites lignes ;
  développement grandes lignes
  développement LGV
Etape 1 : Estimation des besoins d’investissements et d’exploitation au niveau national
Etape 1 - a) Classification des types d’investissements pertinents pour le chiffrage

## Slide 73: 7) Infrastructures ferroviaires (dont RER-m et Transilien) PROSPECTIF 3/9
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
Données d’entrée :
A partir des données Ademe Transitions 2050, DGEC et Arafer, des trajectoires d’évolution de la mobilité par type de service sont réalisés par I4CE.
Résultats :
Etape 1 - b) Réalisation des projections d’évolution de la mobilité ferroviaire
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2040 | 2050 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2040 | 2050 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2040 | 2050 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2040 | 2050 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2040 | 2050 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2040 | 2050 | HISTO | SNBC | S0 | S1 | S2 | S3 | S4
TGV & international | 53.335 | 52.636 | 57.533 | 56.294 | 59.231 | 53.9387 | 58.3915 | 64.3393 | 70.3267 | 86.4926 | 102.7881 | 55.2 | 56.4267 | 57.6533 | 58.88 | 62.56 | 66.24 | 55.2 | 56.0689 | 56.9378 | 57.8067 | 59.9533 | 62.1 | 55.2 | 58.2667 | 61.3333 | 64.4 | 73.6 | 82.8 | 55.2 | 58.88 | 62.56 | 66.24 | 77.28 | 88.32 | 55.2 | 58.6653 | 62.1307 | 65.596 | 76.82 | 88.044
transilien | 18.5095 | 19.1757 | 19.6433 | 19.2435 | 19.478 | 18.0773 | 19.077 | 20.5412 | 21.9874 | 25.8242 | 29.6045 | 18.5 | 19.1304 | 19.7607 | 20.3911 | 22.4056 | 24.42 | 18.5 | 18.9111 | 19.3222 | 19.7333 | 20.9667 | 22.2 | 18.5 | 19.3428 | 20.1856 | 21.0283 | 23.7417 | 26.455 | 18.5 | 19.2366 | 19.9731 | 20.7097 | 23.0736 | 25.4375 | 18.5 | 19.1304 | 19.7607 | 20.3911 | 22.4056 | 24.42
intercités | 7.1757 | 6.7086 | 6.933 | 5.2467 | 5.029 | 7.3286 | 7.9474 | 8.7703 | 9.5995 | 11.9849 | 14.4022 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.25 | 11 | 12.75 | 19.5 | 26.25 | 7.5 | 10.8333 | 14.1667 | 17.5 | 31.25 | 45 | 7.5 | 8.0139 | 8.5278 | 9.0417 | 10.7083 | 12.375 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
TER | 13.4183 | 13.0423 | 13.6933 | 13.767 | 15.2211 | 13.0938 | 13.5841 | 14.3936 | 15.1752 | 16.9971 | 18.7141 | 13.4 | 13.5489 | 13.6978 | 13.8467 | 14.2933 | 14.74 | 13.4 | 14.1444 | 14.8889 | 15.6333 | 20.6807 | 25.728 | 13.4 | 14.6507 | 15.9013 | 17.152 | 21.44 | 25.728 | 13.4 | 13.6978 | 13.9956 | 14.2933 | 15.1867 | 16.08 | 13.4 | 13.5489 | 13.6978 | 13.8467 | 14.2933 | 14.74
Chart: Scénario de mobilité, voyageurs
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Historique | 92.4385 | 91.5626 | 97.8027 | 94.5511 | 98.9591 | 56.4067
SNBC | 99 | 100.8089 | 102.6177 | 104.4266 | 106.2355 | 108.0444 | 109.8532 | 111.6621 | 113.471 | 115.2799 | 117.0887 | 119.5098 | 121.9308 | 124.3518 | 126.7728 | 129.1938 | 131.6148 | 134.0358 | 136.4568 | 138.8778 | 141.2988 | 143.7198 | 146.1408 | 148.5618 | 150.9829 | 153.4039 | 155.8249 | 158.2459 | 160.6669 | 163.0879 | 165.5089
ADEME S0 Tendanciel | 96.6059 | 97.0071 | 97.4083 | 97.8095 | 98.2107 | 98.6119 | 99.013 | 99.4142 | 99.8154 | 100.2166 | 100.6178 | 101.2319 | 101.846 | 102.4601 | 103.0742 | 103.6883 | 104.3024 | 104.9166 | 105.5307 | 106.1448 | 106.7589 | 107.373 | 107.9871 | 108.6012 | 109.2153 | 109.8294 | 110.4436 | 111.0577 | 111.6718 | 112.2859 | 112.9
ADEME S1 Sobriété | 98.3744 | 99.1293 | 99.8842 | 100.6391 | 101.394 | 102.1489 | 102.9038 | 103.6587 | 104.4136 | 105.1684 | 105.9233 | 107.4411 | 108.9588 | 110.4765 | 111.9943 | 113.512 | 115.0297 | 116.5475 | 118.0652 | 119.5829 | 121.1007 | 122.6184 | 124.1361 | 125.6539 | 127.1716 | 128.6893 | 130.2071 | 131.7248 | 133.2425 | 134.7603 | 136.278
ADEME S2 Soutenabilité | 103.0934 | 104.7921 | 106.4908 | 108.1895 | 109.8882 | 111.5869 | 113.2856 | 114.9843 | 116.683 | 118.3816 | 120.0803 | 123.0755 | 126.0706 | 129.0657 | 132.0609 | 135.056 | 138.0511 | 141.0463 | 144.0414 | 147.0365 | 150.0317 | 153.0268 | 156.0219 | 159.0171 | 162.0122 | 165.0073 | 168.0025 | 170.9976 | 173.9927 | 176.9879 | 179.983
ADEME S3 Techno. vertes | 99.8282 | 100.8739 | 101.9195 | 102.9652 | 104.0108 | 105.0565 | 106.1021 | 107.1478 | 108.1934 | 109.2391 | 110.2847 | 111.8811 | 113.4775 | 115.0739 | 116.6703 | 118.2667 | 119.8631 | 121.4594 | 123.0558 | 124.6522 | 126.2486 | 127.845 | 129.4414 | 131.0378 | 132.6342 | 134.2306 | 135.8269 | 137.4233 | 139.0197 | 140.6161 | 142.2125
ADEME S4 Pari répar. | 98.8446 | 99.6935 | 100.5424 | 101.3913 | 102.2403 | 103.0892 | 103.9381 | 104.787 | 105.6359 | 106.4849 | 107.3338 | 108.7023 | 110.0708 | 111.4393 | 112.8078 | 114.1763 | 115.5448 | 116.9134 | 118.2819 | 119.6504 | 121.0189 | 122.3874 | 123.7559 | 125.1244 | 126.4929 | 127.8614 | 129.23 | 130.5985 | 131.967 | 133.3355 | 134.704
 Historique  SNBC  S0  S1  S2  S3  S4

## Slide 74: 7) Infrastructures ferroviaires (dont RER-m et Transilien) PROSPECTIF 4/9
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
Etape 1 – c) Estimation des besoins d’investissements dans les infrastructures ferroviaires
Les besoins d’investissements sont calculés à partir des besoins identifiés dans les rapports de référence (IMDM Infra, COI, Philizot, 4F) pour la régénération des petites lignes, les projets COI et fret, auxquels s’ajoutent également des besoins d’investissement pour les autres projets d’extension du réseau. Les besoins pour ces autres projets sont estimés grâce à une méthodologie développée en interne à I4CE avec l’appui de SNCF Réseau et de l’Ademe.
Données d’entrée :
Les besoins d’investissements identifiés dans les rapports de référence (Philizot, COI, IMDM Infra, 4F, cf. slide suivante)
Les km d’infrastructures à déployer pour chaque type de lignes UIC en plus des projets de référence (estimés grâce à la méthodologie slide suivante).
Les coûts unitaires de développement des infrastructures par type de lignes
Segment | Coût moyen (M€/km) | Sources
LGV | 20 | Voir avec Hadrien
Ligne conventionnelle – urbain et périurbain | 100 | Voir avec Hadrien
Ligne conventionnelle - rural | 10 | Voir avec Hadrien
RER-m | 10 | D’après le projet RER métropolitain de Bordeaux, rapport SNCF Réseau, Schéma directeur des étoiles métropolitaine
Tableau : coûts unitaires d’investissements des extensions du réseau
NB : Ces coûts unitaires sont fixes dans nos calculs : ils ne varient pas entre les scénarios et dans le temps.

## Slide 75: 7) Infrastructures ferroviaires (dont RER-m et Transilien) PROSPECTIF 5/9
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
Etape 1 - c) Identification des besoins d’investissements d’après la littérature existante
Segment |  | Invest. 2020 (mio€) | Méthode pour les projections
Régénération | Grandes lignes | ~ 2800 | D’après les besoins identifiés par IMDM Infra en 2018 pour le Contrat d’objectifs et de performance (COP)
Mise en conformité* |  | ~150 | Supposé constant
Développement | Petites lignes** | ~ 450 | D’après le rapport Philizot pour tous les scénarios sauf le S4, qui prévoit la fermeture progressive d’une partie des petites lignes
Développement | RER et RER-M | ~ 0 | D’après les hypothèses de la chronique TCU (cf. plus haut).
 | FRET | ~ 30 | D’après le plan de relance FRET (4F)
 | Développement, projets COI et autres projets | ~ 2200 | Nœuds ferroviaires : leur traitement est nécessaire dans tous les scénarios, besoins calés sur les projets identifiés par le COI. LGV et grandes lignes : SNBC : d’après le scénario n°2 du COI jusqu’en 2032 puis d’après la fréquentation prospective jusqu’à 2050 ; ADEME S1-S4 : d’après les niveaux de fréquentation prospectifs à 2030, 2040 et 2050, cf. page suivante (méthodologie I4CE)
Total SNCF Réseau (exclus : invest. fonciers et industriels) | Total | ~ 5500 (500) | Note: ce total comprend la régénération et les développements en IDF, habituellement comptabilisés avec les TCU
* Environnement, sécurité, interopérabilité, divers. ** SNCF Réseau classe l’essentiel de l’investissement dans les lignes fines de desserte du territoire (LFDT) dans le développement, mais le rapport Philizot présente ces besoins d’investissements comme du renouvellement et de la régénération.

## Slide 76: 7) Infrastructures ferroviaires (dont RER-m et Transilien) PROSPECTIF 6/9
Une méthode spécifique pour les scénarios de fort report modal
La forte projection de demande pour les voyages et le transport de marchandise ferroviaires dans les scénarios climat interroge la capacité du réseau, même régénéré et ponctuellement renforcé (nœuds), à accueillir le trafic supplémentaire.
En supposant que la répartition des trafics par type de ligne ne change pas par rapport à la situation actuelle, on peut anticiper quelles catégories de lignes seraient saturées en fonction des services développés dans chaque scénario.
On en déduit le nombre de km de lignes à développer à long terme pour éviter la saturation.
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
Méthode développée avec le concours et les conseils d’Aurélien Bigo (Ademe), Julien Brunel (SNCF Réseau), Vivien Fisch-Romito (CIRED) et Valentin Desfontaines (RAC)
Etape 1 – Méthodologie pour estimer les besoins en km d’infrastructures à développer pour chaque type de ligne (LGV, UIC 2 à 9 dont petites lignes) (en plus des projets renseignés dans la littérature)

## Slide 77: 7) Infrastructures ferroviaires (dont RER-m et Transilien) PROSPECTIF 7/9
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
Résultats :
Etape 1 – c) Estimation des besoins d’investissements dans les infrastructures ferroviaires
Chart: Investissements dans le réseau ferroviaire
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Historique | 5647 | 4578 | 4885 | 4624 | 5254 | 4815
Stratégie nationale-bas carbone | 7254.0137 | 7379.0137 | 7472.0137 | 7597.0137 | 7722.0137 | 7032.0137 | 7072.0137 | 7512.3137 | 7152.3137 | 7192.3137 | 7226.0308 | 7086.0308 | 6641.7308 | 6501.7308 | 6361.7308 | 6681.7308 | 7001.7308 | 7271.7308 | 7591.7308 | 7911.7308 | 7034.2443 | 6912.9943 | 6791.7443 | 6670.4943 | 6549.2443 | 6427.9943 | 6306.7443 | 6185.4943 | 6064.2443 | 5942.9943
ADEME Tendanciel | 4743.5067 | 4794.4893 | 4760.4915 | 4813.5337 | 4867.6368 | 4310.1553 | 4677.2878 | 4927.2193 | 4842.1234 | 4908.3256 | 4639.245 | 3792.9314 | 3432.5819 | 3485.5714 | 3539.6207 | 3594.751 | 4230.5034 | 4316.7514 | 4387.0783 | 4458.8118 | 4586.7744 | 4661.4059 | 5423.6314 | 5515.0001 | 5608.1961 | 5703.256 | 5317.4449 | 4931.6338 | 4545.8227 | 4160.0116
ADEME S1 Sobriété | 5327.3789 | 5378.3614 | 5344.3636 | 5397.4059 | 5451.509 | 4814.0275 | 5181.1599 | 5431.0914 | 4995.9956 | 5062.1978 | 5059.1122 | 4212.7985 | 3852.449 | 3905.4385 | 3959.4879 | 4014.6182 | 4650.3706 | 4736.6185 | 4806.9454 | 4878.6789 | 5180.2032 | 5254.8347 | 6017.0602 | 6108.4288 | 6201.6248 | 6296.6848 | 5910.8737 | 5525.0626 | 5139.2515 | 4753.4404
ADEME S2 Soutenabilité | 6402.1324 | 6527.1324 | 6566.1324 | 6691.1324 | 6816.1324 | 6056.7991 | 6096.7991 | 6323.0991 | 5863.0991 | 5903.0991 | 6286.5329 | 6146.5329 | 5594.2329 | 5454.2329 | 5314.2329 | 5634.2329 | 5954.2329 | 6291.5329 | 6611.5329 | 6931.5329 | 7594.9267 | 7473.6767 | 7352.4267 | 7231.1767 | 7109.9267 | 6988.6767 | 6867.4267 | 6746.1767 | 6624.9267 | 6503.6767
ADEME S3 Technologies vertes | 5329.1187 | 5454.1187 | 5493.1187 | 5618.1187 | 5743.1187 | 5063.7854 | 5103.7854 | 5330.0854 | 5220.0854 | 5260.0854 | 4968.6777 | 4828.6777 | 4276.3777 | 4136.3777 | 3996.3777 | 4316.3777 | 4636.3777 | 4973.6777 | 5293.6777 | 5613.6777 | 6057.7701 | 5936.5201 | 5815.2701 | 5694.0201 | 5572.7701 | 5451.5201 | 5330.2701 | 5209.0201 | 5087.7701 | 4966.5201
ADEME S4 Pari technique | 4718.6439 | 4761.2932 | 4718.962 | 4763.6709 | 4809.4407 | 4246.8632 | 4605.6623 | 4847.2605 | 4903.8313 | 4961.7002 | 4882.7411 | 4028.0941 | 3659.4113 | 3704.0675 | 3749.7834 | 3796.5804 | 4423.9995 | 4501.9141 | 4563.9077 | 4627.3078 | 4737.759 | 4804.0572 | 5557.9494 | 5640.9847 | 5725.8474 | 5812.574 | 5418.4295 | 5024.2851 | 4630.1407 | 4235.9962
Chart: Investissements annuels moyens dans le réseau ferroviaire (SNBC, scénarios ADEME, calculs I4CE)
| SNBC | S0 | S1 | S2 | S3 | S4
Régénération + mise en conformité | 3930.5603 | 3583.4743 | 3583.4743 | 3930.5603 | 3930.5603 | 3583.4743
Développement petites lignes | 496.5517 | 336.2069 | 420.6897 | 420.6897 | 336.2069 | 166.6667
Développement : RER-M | 598.2759 | 0 | 0 | 0 | 137.931 | 68.9655
Développement : FRET | 315.8621 | 106.0227 | 197.8851 | 413.977 | 216.9111 | 94.66
Développement : projets COI | 763.2931 | 298.5655 | 298.5655 | 298.5655 | 298.5655 | 298.5655
Développement : autres LGV | 797.2348 | 269.9474 | 287.1356 | 452.8701 | 110.2485 | 466.5766
Développement : autres grandes lignes | 39.3644 | 0 | 299.1497 | 717.983 | 157.4398 | 15.7298
Développement : autres petites lignes | 0 | 0 | 0 | 232.7775 | 0 | 0

## Slide 78: 7) Infrastructures ferroviaires (dont RER-m et Transilien) PROSPECTIF 8/9
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
Etape 2 – Estimation de la part des besoins d’investissements ferroviaires financée par chaque bloc de collectivités (méthode 1)
Données d’entrée :
Les investissements de SNCF Réseau par an depuis 2011 (données SDES Compte des transports et rapports financiers de SNCF Réseau)
Les subventions d’investissements des collectivités à SNCF Réseau par an depuis 2011 (données SDES Compte des transports)
Les plans de financements de projets historiques (LGV SEA, LGV BPL, LGV Est, LGV Rhin Rhône, contournement Nîmes/Montpellier) et du projet GPSO (indiquant le montant financé par chaque bloc de CT)
Les protocoles d’Accord Etat/Régions pour les petites lignes ferroviaires signés en 2020/2021
« Petites lignes ferroviaires, Des plans d’actions régionaux », rapport Philizot, février 2020
Les plans de financement du RER-m de Bordeaux et du RER-m de Provence
Hypothèses retenus :
Pour la contribution aux besoins d’inv. dans la régénération des lignes UIC 2 à 6 et la mise en conformité du réseau : nous faisons l'hypothèse que les collectivités contribuent au même niveau que le niveau observé historiquement : d’après le compte des transports, les subventions des collectivités à SNCF Réseau ces 10 dernières années ont représenté en moyenne 16 % des investissements totaux de SNCF Réseau.
Pour la contribution aux besoins d’inv. dans le fret ferroviaire : Hypothèse tirée de la politique volontariste de la Région Centre Val de Loire : 1/3 Etat/SNCF- 1/3 Acteurs privés - 1/3 Région
Pour la contribution aux besoins d’inv. dans la régénération et le développement des petites lignes : on reprend la clé de répartition du rapport Philizot : 2/3 Régions, 1/3 Etat/SNCF
Pour le développement des grandes lignes et LGV : on reprend les ratios moyens issus des plans de financements de projets historiques et de certains nouveaux projets
Pour les RER-m : la clé de répartition est tirée du modèle de financements de deux projets en cours/à l'étude : le RER-métropolitain Bordeaux/Gironde et le "Réseau Express métropolitain" d'Aix Marseille Provence.
Résultats :
Les projections d’évolution des subventions d’investissements des CT à SNCF Réseau

## Slide 79: 7) Infrastructures ferroviaires (dont RER-m et Transilien) PROSPECTIF 9/9
Tableau récapitulatif des hypothèses : exemple pour l’année 2025 du scénario S2
Tableau 1 : Hypothèses retenues pour la part des investissements ferroviaires financés par les CT
Etape 2 : Estimation la part des besoins d’investissements ferroviaires financée par chaque bloc de collectivités
 |  | BESOINS DE FINANCEMENTS |  |  | 
 | Investissements portés par les CT ? | Part des investissements financée par les collectivités territoriales | dont Régions | dont Départements | dont BC
 |  | Part (%) | % | % | %
Régénération + mise en conformité | non, SNCF Réseau | 16 % | 10 % | 2 % | 3 %
Développement et régénération petites lignes (=TER petites lignes) | non, SNCF Réseau | 67% | 67% | 0% | 0%
Développement : RER-Métropolitains | non, SNCF Réseau | 67% | 24% | 10% | 33%
Développement FRET | non, SNCF Réseau | 33 % | 33 % | 0% | 0%
Développement : projets COI | non, SNCF Réseau | 20% | 10% | 5% | 5%
Développement : autres LGV | non, SNCF Réseau | 20% | 10% | 5% | 5%
Développement : autres grandes lignes | non, SNCF Réseau | 20% | 10% | 5% | 5%
Développement : autres petites lignes | non, SNCF Réseau | 67% | 67% | 0% | 0%
Notes: Données d’entrée/sources :
Les plans de financements de projets historiques (LGV SEA, LGV BPL, LGV Est, LGV Rhin Rhône, contournement Nîmes/Montpellier) et du projet GPSO (indiquant le montant financé par chaque bloc de CT)
Les protocoles d’Accord Etat/Régions pour les petites lignes ferroviaires signés en 2020/2021
« Petites lignes ferroviaires, Des plans d’actions régionaux », rapport Philizot, février 2020
Les plans de financement du RER-m de Bordeaux et du RER-m de Provence
Hypothèses retenus :
Pour la contribution aux besoins d’inv. dans la régénération des lignes UIC 2 à 6 et la mise en conformité du réseau : nous faisons l'hypothèse que les collectivités contribuent au même niveau que le niveau observé historiquement : d’après le compte des transports, les subventions des collectivités à SNCF Réseau ces 10 dernières années ont représenté en moyenne 16 % des investissements totaux de SNCF Réseau.
Pour la contribution aux besoins d’inv. dans le fret ferroviaire : Hypothèse tirée de la politique volontariste de la Région Centre Val de Loire : 1/3 Etat/SNCF- 1/3 Acteurs privés - 1/3 Région
Pour la contribution aux besoins d’inv. dans la régénération et le développement des petites lignes : on reprend la clé de répartition du rapport Philizot : 2/3 Régions, 1/3 Etat/SNCF
Pour le développement des grandes lignes et LGV : on reprend les ratios moyens issus des plans de financements de projets historiques et de certains nouveaux projets
Pour les RER-m : la clé de répartition est tirée du modèle de financements de deux projets en cours/à l'étude : le RER-métropolitain Bordeaux/Gironde et le "Réseau Express métropolitain" d'Aix Marseille Provence.

## Slide 80: 8) Matériel roulant TER - HISTORIQUE
Périmètre | Les subventions d’investissements des CT à SNCF Réseau pour l’achat de matériel roulant TER
Méthode de recensement des investissements | Subventions d’investissements des régions à SNCF données par les Comptes des transports
Attribution aux collectivités à ce stade | Les comptes des transports précisent que les subventions d’investissements sont réalisées par les Régions
Investissements réalisés en 2020 et 2021 | Subventions d’investissements ferroviaires 2021 : non dispo à la date de parution de l’étude. Subventions d’investissements ferroviaires 2020 : 756 M€

## Slide 81: 8) Matériel roulant TER - PROSPECTIF
Approche utilisée :
Contrairement aux infrastructures ferroviaires, il n'y a pas de dette grise concernant le matériel roulant. Le parc est à jour et ne souffre pas d'un manque d'investissement historique.
Ainsi, les investissements dans le MR ferroviaire ne devraient pas augmenter en même proportion que les investissements dans les infrastructures.
On considère plutôt que les volumes d'investissements vont rester stables par rapport à l'historique (hors inflation).
Cela vaut pour les rames électriques, qui représentent 50 % du parc actuel. En revanche, il faudra verdir les rames bimodes et diesel (env. 1000 rames) dont la moitié arrivera en fin de vie à partir de 2028 (rapport Simian).
Le verdissement de ces rames entraînera un surcoût entre 20 et 40 %.
Source : rapport Simian, 2018, et Cabinet Trans(mission) (entretien avec Patricia Pérennes)
Attribution aux collectivités :
100 % des investissements dans le MR TER (verdissement et renouvellement) sont attribuées aux Régions.

## Slide 82: ENERGIE

## Slide 83: 9) Eclairage public - HISTORIQUE
Périmètre | Investissements des collectivités pour la modernisation de l’éclairage public
Méthode de recensement des investissements | Données renseignées d’après les comptes des collectivités (DGCL) Rubrique « éclairage public » dans la section investissement par fonction On estime que 70 % des investissements sont destinés au renouvellement, à la modernisation (source : FNCCR) – les 30 % restant étant consacrés à l’extension.
Attribution aux collectivités à ce stade | 100 % des investissements sont attribués au bloc communal
Pistes alternatives de méthode d’attribution | 
Investissements réalisés en 2021 et 2020 (part dans le total sectoriel) | 2021 : 330 M€ 2020 : 345 M€

## Slide 84: 9) Eclairage public - 1/3
Objectif : Diminuer la consommation d’énergie de l’éclairage public
Périmètre de l’action :
Sont inclus : les dépenses pour rénover : les luminaires équipés de lampes à vapeur de mercure, les luminaires émettant la moitié de leur flux lumineux au-dessus de l’horizontale, les luminaires dépourvus de vasques ou de fermeture, les luminaires à lampe non claire, les luminaires d’une puissance supérieure ou égale à 250 watts. Nous incluons aussi le remplacement des armoires de commandes pas aux normes par des armoires intelligentes. En effet, celle-ci peuvent réduire fortement la consommation en permettant une automatisation intelligente de l’allumage et l’extinction des luminaires.
Périmètre du chiffrage :
Coûts/surcoûts ? : Les dépenses correspondent au coût total (études, coût du matériel, de l’installation) du remplacement des luminaires.
Portage ou financement des investissements ? : Nous estimons que l’ensemble des dépenses d’investissements sont portés par les collectivités.
Type de méthodologie appliquée : territorialisation
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales

## Slide 85: 9) Eclairage public – 2/3
Etape 1 : Estimation des besoins d’investissements et d’entretien au niveau national
a) Identification des besoins d’investissement recensés par la FNCCR
Type de point lumineux | Nombre de points à remplacer (millions d’unité) | Budget pour remplacer ces luminaires par des solutions de basse consommation (type LED) (Mio€)
Luminaires équipés de lampes à mercure | 1 | 1500
Luminaires émettant la moitié de leur flux lumineux au dessus de l'horizontale | 3 | 4000
Luminaires dépourvus de vasques et de fermeture | 0,75 | 500
Luminaires d'une puissance supérieur ou égale à 250 watts | 2,50 | 4000
Armoires de commande | 0,26 | 2000
Nous échelonnons ces rénovations sur la période 2022 – 2030.
Source : FNCCR, Projet de relance de l’éclairage public, 2021
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
Notes: Mettre budget pour remplacer luminaires basse consommation « type LED »

## Slide 86: 9) Eclairage public – 3/3
Etape 2 : Attribution des besoins d’investissements de l’éclairage public aux collectivités
Etape 2 a) – Attribution des besoins d’investissement au bloc communal
Article L2212-2 du Code Général des Collectivités :
« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publics. Elle comprend notamment: tout ce qui intéresse la surêté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend : le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrants ».
L’éclairage public est l’un des champs d’intervention du pouvoir de police du Maire. Le maire exerce son pouvoir de police sur : les voies de circulation sur les voies de circulation sitées à l'intérieur de l'agglomération (CGCT, art. L2213-1) y compris les voies dont la commune n'était pas le maître d'ouvrage, notamment sur les routes départementales (CAA Douais, 18 mai 2004).
Nous attribuons donc l’ensemble des investissements en matière d’éclairage public au bloc communal.
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales

## Slide 87: 10) Réseaux de chaleur - HISTORIQUE
Périmètre | Investissements dans les réseaux de chaleur (création, extension)
Méthode de recensement des investissements | Données renseignées par Marchés et emplois (volumes et prix), par l’ADEME (données Fonds Chaleur), par Open data réseaux d’énergie
Attribution aux collectivités à ce stade | Réseaux de chaleur : env. 10 %
Pistes alternatives de méthode d’attribution | Voir la répartition des aides aux porteurs de projets à partir des données du Fonds Chaleur (open data ADEME)
Investissements réalisés en 2021 (part dans le total sectoriel) | 34 mio EUR

## Slide 88: 10) Réseaux de chaleur urbains publics - 1/4
Objectif : augmenter la taille des réseaux de chaleur, le nombre de logements raccordés et la part de chaleur renouvelable livrée pour diminuer l’empreinte du chauffage des bâtiments
Périmètre de l’action :
Sont inclus : les investissements pour le développement des réseaux de chaleur urbains (extension)
Sont exclus : Les raccordements au réseau, les réseaux privés.
Périmètre du chiffrage :
Coûts/surcoûts ? : Les dépenses d’investissement correspondent aux coûts totaux.
Portage ou financement des investissements ? : Dans cette fiche, nous prenons en compte l’investissement des collectivité dans les réseaux de chaleur
Type de méthodologie appliquée : territorialisation
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales

## Slide 89: 10) Réseaux de chaleur urbains publics – 2/4
Etape 1 – Estimation des besoins d’investissements pour l’extension des réseaux de chaleur urbains
Données d’entrée : | Source | Commentaire
La chaleur livrée (TWh) par les RCU | Données ADEME, SNBC2 | 
Le niveau de consommation unitaire des logements (MWh/lgt) | I4CE d’après les objectifs de chaque scénario en bâtiments raccordés et livraison de chaleur. | I4CE attribue à chaque scénario un niveau de consommation par logement relatif à celui actuel (ex: -35%).
La densité urbaine : définie comme la densité des logements raccordés (lgt./m.l.) exprimée en logements par mètres linéaires de réseau | I4CE d’après les objectifs de chaque scénario. | I4CE attribue à chaque scénario un niveau de densité urbaine relatif à celui actuel (ex: -35%).
La densité énergétique : décrit la quantité de chaleur livrée par un mètre linéaire de réseau. | I4CE en croisant les indicateurs : consommation unitaire des logements, densité urbaine. | I4CE attribue à chaque scénario un niveau de densité énergétique.
Coûts unitaires (€/m.l) : le coût de réalisation d’un mètre linéaire de réseau supplémentaire | CEREMA 2006 , I4CE en croisant les chiffres donnés par le CEREMA avec les niveaux de densité urbaine de chaque scénario. | I4CE attribué à chaque scénario une tendance à la densité et échelonne les coûts répertoriés par le CEREMA (zone dense: 1300€/m.l. ; zone peu dense : 300€/m.l.)
Paramètres de sortie du modèle | Source
Longueur des réseaux et constructions annuelles | I4CE en croisant les paramètres: livraison de chaleur, densité énergétique
Investissements par scénario et par an | I4CE en croisant les paramètres : longueur des réseaux, coûts unitaires
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales

## Slide 90: 10) Réseaux de chaleur urbains publics – 3/4
Répartition des réseaux de chaleur existants par propriétaire et mode de gestion (CEREMA, 2017) |  |  |  | 
 | En nombre de réseaux : | En part de l'énergie livrée: | Investissement porté par les CT: | Source et commentaires
Part des RC exploités en régie | 27% | 4% | 100% | CEREMA (2021)
Part des RC exploités en DSP concession | 37% | 75% | 0% | CEREMA (2021) Ce sont des réseaux qui font partie du patrimoine public mais où les investissements sont portés par le délégataire.
Part des RC exploités en DSP affermage | 5% | 5% | 100% | CEREMA (2021)
Part des RC publics avec autre mode de gestion | 13% | 5% | 100% | Hypothèse I4CE
Part des RC privés | 18,00% | 11,00% | 0% | Ces réseaux ne font pas partie du patrimoine public et n’entrent pas dans le périmètre de notre étude.
NB : Nous attribuons ensuite les investissements aux différents acteurs (collectivités territoriales, délégataires) en fonction de l’énergie livrée.
Etape 2 : a) Estimation de la part des besoins en dépenses d’investissements portés par les collectivités locales
Part de l’énergie livrée par des réseaux où les collectivités portent l’investissement | 10 %
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales

## Slide 91: 10) Réseaux de chaleur urbains publics – 4/4
Répartition des blocs de collectivités au sein des propriétaires publics (CEREMA, 2017) | 
Collectivité territorial | Part des RCU publics
Régions | 0%
Départements | 2,8%
EPCI/Bloc communal | 97,8%
b) Répartition des besoins entre les différents bocs de collectivités :
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales

## Slide 92: Agriculture et alimentation

## Slide 93: Restauration collective durable 1/3
Objectif : augmenter la part de produits d’origine durable et bio (selon la définition de la loi EGALIM) dans la restauration collective
Périmètre de l’action :
Sont inclus : Les besoins d’investissement et de fonctionnement* pour le matériel, la réorganisation des établissements, la formation du personnel, la structuration de filières locales et les campagnes de sensibilisation nécessaires à l’atteinte des objectifs de la loi EGALIM.
* Nous n’avons pas les données pour différencier l’investissement du fonctionnement dans les coûts unitaires.
Périmètre du chiffrage :
Coûts/surcoûts ? : Les dépenses d’investissement correspondent à un surcoût temporaire par repas par rapport à une situation normale. Nous prenons en compte exclusivement les surcoûts liés aux besoins et non pas le coût du service de restauration collective au complet.
Portage ou financement des investissements ? : Nous estimons que les collectivités portent les investissements dans les établissement qu’elles gèrent directement.
Type de méthodologie appliquée : extrapolation
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales

## Slide 94: Restauration collective durable 2/3
Besoin | (unités) | 
Campagnes de sensibilisation | € / repas | 0,007
Matériel, réorganisation, formation | € / repas | 0,952
Structuration filières locales | € / repas | 0,027
TOTAL : Investissements | € / repas | 0,986
Source: Restau’Co et FNH (2019)
Ces besoins sont à étaler sur 3 ans et permettent d’atteindre les objectifs de la loi EGALIM. Ils permettent la mise en place de changements structurels qui sont nécessaires pour aller ensuite au-delà des objectifs de la loi EGALIM. Deuxièmement, ils sont limités dans le temps car les changements structurels réalisés permettront l’emploi de plus de produits végétaux ainsi qu’une action plus performante contre le gaspillage. Ainsi, les coûts nécessaires à la préparation d’un repas pourraient même diminuer dans le futur.
Source : Entretien avec la Fondation pour la Nature et pour l’Homme (2022)
Etape 1 : Estimation des besoins d’investissements pour atteindre les objectifs de la loi EGALIM
Etape 1 – a) Identification des coûts unitaires pour atteindre les objectifs de la loi EGALIM
Objectif loi EGALIM (2018) : 50% de produits durables ou sous signes d’origine et de qualité, dont 20% issus de l’agriculture biologique à partir du 1er janvier 2022
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales
Notes: Rappeler les objectifs EGALIM + passer la source en bas

## Slide 95: Restauration collective durable 3/3
Etape 2 – Attribution des besoins aux différents blocs de collectivités
Attribution du nombre repas servis dans la restauration collective aux différents blocs de collectivités
 | Part bloc communal | Part bloc départemental | Part bloc régional | Source & Commentaires
1er degré | 100% | 0% | 0% | Repas des écoles
2ème degré | 0% | 60,05% | 39,95% | Tiré de la répartition entre lycéens et collégiens (éducation.gouv)
Etablissements sociaux | 0% | 50% | 0% | Attribué arbitrairement par I4CE, du fait du manque de données.
3ème age publics | 50% | 50% | 0% | Attribué arbitrairement par I4CE, du fait du manque de données.
Restaurants municipaux | 100% | 0% | 0% | 
Administration | 77% | 17% | 4,9% | Tiré du nombre d’agents dans chaque bloc de collectivité (INSEE, 2020)
Données d’entrée : Nombre de repas servis par les établissements de restauration collective (gestion directe et concédée) (GIRA, 2019
Nous construisons la clé de répartition suivante pour les repas des collectivités:
Résultats : Nous multiplions le nombre de repas par les besoins identifiés précédemment pour obtenir les besoins d’investissement et de fonctionnement pour les différents blocs de collectivités.
Nombre de repas annuels servis par le bloc communal (gestion directe) | Nombre de repas annuels servis par le bloc départemental (gestion directe) | Nombre de repas annuels servis par le bloc régional (gestion directe)
350 millions | 557,1 millions | 187,3 millions
Estimation des besoins d’investissements et de financements « climat » des collectivités locales